益海（石家庄）粮油工业有限公司

年产9万吨植物油生产线工程项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：益海（石家庄）粮油工业有限公司

2018年1月

目   录

前  言	1

1验收监测依据	2

1.1法律、法规	2

1.2验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2建设项目工程概况	4

2.1项目基本情况	4

2.2建设内容	5

2.3工艺流程	8

2.4劳动定员及工作制度	16

2.5公用工程	16

2.6环评审批情况	22

2.7项目投资	22

2.8项目变更情况说明	23

2.9环境保护“三同时”落实情况	30

2.10验收范围及内容	33

3主要污染源及治理措施	34

3.1施工期主要污染源及治理措施	34

3.2 运行期主要污染源及治理措施	34

4环评主要结论及环评批复要求	47

4.1环评主要结论	47

4.2审批部门审批意见	49

4.3审批意见落实情况	52

5验收评价标准	55

5.1污染物排放标准	55

5.2总量控制指标	56

6质量保障措施和监测分析方法	57

6.1质量保障体系	57

6.2检测分析方法	57

7验收监测结果及分析	61

7.1检测结果	61

7.2检测结果分析	74

7.3总量控制要求	77

8环境管理检查	78

8.1环保管理检查	78

8.2施工期环境管理	78

8.3运营期环境管理	78

8.4社会环境影响情况调查	79

8.5环境管理情况分析	81

9公众意见调查	82

10结论和建议	83

10.1验收主要结论	83

10.2建议	86

附图

1、项目地理位置图

2、项目周边关系图

3、计划建设厂区平面布置图

4、实际建设厂区平面布置图

附件

附件1  《益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程环境影响报告表（附专项评价）》审批意见

附件2  《益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程环境影响补充报告》备案函

附件3  自动监控联网证明

附件4  自动监测系统比对监测报告

附件5  COD、氨氮在线监测数据

附件6  检测报告

附件7  危废处置协议

附件8  承诺书

# 前  言

2007年益海(石家庄)粮油工业有限公司投资9872.74万元建设年产9万吨植物油生产线工程，河北师范大学资源与环境研究所承担了该项目的环境影响评价工作，该项目环境影响报告表（附专项评价）于2007年8月22日由原河北省环境保护局批复，批复文号：冀环表[2007]240号。

在项目建设过程中，根据实际生产需要，部分设备和环保设施发生变更，为此，益海(石家庄)粮油工业有限公司于2013年10月向河北省环保厅递交了变更申请，并委托河北水美环保科技有限公司承担该项目的环境影响补充评价工作，并于2014年8月5日通过了河北省环境工程评估中心在石家庄市组织召开的专家评审会。会后按照专家意见进行认真修改，2014年11月21日经石家庄市环保局批复后，作为项目建设和管理的依据。批复文号：石环函[2014]153号。

益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。委托河北正洁环境科技有限公司于2017年12月12日至23日进行了竣工验收检测并出具检测报告。

参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）有关要求，开展相关验收调查工作，我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（征求意见稿）编制完成竣工环境保护验收报告。

# 1验收监测依据

## 1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

## 1.2验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/14848-93）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（12）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（13）《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

（16）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

（17）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）；

（18）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅，2017年8月3日）；

（19）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（环境保护部办公厅，2017年9月29日）；

（20）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号；

（21）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程项目环境影响报告表》（河北师范大学资源与环境研究所，2007年08月）；

（2）石家庄市环境保护局关于《益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程项目环境影响报告表》的审批意见，批复文号：冀环表[2007]240号；

（3）《益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程环境影响补充报告》（河北水美环保科技股份有限公司，2014年11月）；

（4）石家庄市环境保护局关于同意益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程环境影响补充报告备案的函，批复文号：石环函[2014]153号；

（5）《益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程项目》建设项目检测报告（河北正洁环境科技有限公司，正环验字第Y2017400号）；

（6）关于《益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程项目》部分建设内容变更的申请；

（7）验收委托函、环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。

# 2建设项目工程概况

## 2.1项目基本情况

### 2.1.1基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1    项目基本情况

| 项目名称 | 年产9万吨植物油生产线工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 益海（石家庄）粮油工业有限公司 |
| 法人代表 | 穆彦魁 | 联系人 | 罗超 |
| 通信地址 | 石家庄经济技术开发区扬子路东段 |
| 联系电话 | 85159801 | 邮编 | 050035 |
| 经纬度 | 东经：114°43'02" 北纬：38°01'43" | 行业类别 | C1331食用植物油加工 |
| 建设地点 | 石家庄经济技术开发区扬子路东段 |

### 2.1.2地理位置及周边情况

本项目位于石家庄经济技术（良村）开发区东北部，益海（石家庄）粮油工业有限公司厂区内，厂址中心坐标为北纬38°01'43"，东经114°43'02"。厂区东北距内族村约430m、西距塔元庄村约350m。

项目地理图见附图1，项目周边关系图见附图2，计划建设厂区平面布置图见附图3。

### 2.1.3项目区平面布置

本项目位于石家庄经济技术（良村）开发区东北部，益海（石家庄）粮油工业有限公司厂区内，面粉挂面区南侧。东侧计划由南向北依次建设精炼生产车间、棉籽油生产车间，西侧计划由南向北依次建设花生库、粕库，古法小榨车间、花生榨油车间、花生浸出车间、污水处理站、精炼车间，锅炉房、罐区，包装车间、产品库、办公楼及食堂。

在实际建设过程中，棉籽油车间不再建设，其他车间位置不变。实际建设厂区平面布置图见附图4。

## 2.2建设内容

### 2.2.1生产规模

本项目计划建设一条花生油生产线，年加工9万吨花生，年产浓香花生油3.6万t；建设一条古法小榨生产线，年加工3万吨花生，年产古法小榨花生油1.0万t；建设一条棉籽油生产线，年加工28万吨棉籽，年产棉籽油4.3万t；建设一条小包装生产线，年包装花生油1.2万吨。

实际建设过程中，花生油生产线和古法小榨生产线无变化，棉籽油生产线不再建设，整体年产植物油（花生油）4.6万t。

### 2.2.2主要原辅材料

因棉籽油生产线不再建设，故本项目原料主要为花生、正己烷等，项目主要生产原辅材料见表2-2。

表2-2    项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 原料用量 | 储运方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数 量 |  |
| 1 | 花生籽 | t/a | 120000 | 汽车运输，入库储存 |
| 2 | 正己烷 | t/a | 250 | 汽车运输，入储罐储存 |
| 3 | 磷酸 | t/a | 46.5 | 浓度85%，汽车桶装运输， |
| 4 | 液碱 | t/a | 116 | 浓度35%，汽车桶装运输。 |

### 2.2.3生产设备

项目设备包括花生预处理工序、风味花生生产线、古法小榨花生油生产线、小包装生产线等设备。

项目设备一览表见表2-3。

表2-3    设备一览表

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 花生库花生预处理工序 | 磁选器 | 30t/h | 台 | / | 1 |
|  |  | 清理筛 | Φ16×20 | 台 | / | 1 |
|  |  | 去石机 | 7t/h | 台 | / | 2 |
|  |  | 分级筛 | Φ6.5×20 | 台 | / | 1 |
|  |  | 多层分级筛 | / | 台 | / | 1 |
|  |  | 花生暂存罐 | Φ6m×8m×12m | 台 | / | 1 |
|  |  | 低温烤箱 | / | 台 | / | 1 |
|  |  | 花生半粒机 | / | 台 | / | 1 |
|  |  | 色选机 | / | 台 | / | 1 |
| 2 | 风味花生油生产线 | 榨油机 | ZX32A | 台 | 4(三开一备) | 5(三开二备) |
|  |  | 炒籽机 | CLL200 | 台 | 3 | 4(三开一备) |
|  |  | 振动扬烟机 | / | 台 | / | 4(三开一备) |
|  |  | 斗式提升机 | / | 台 | 8 | 8 |
|  |  | 计量称 | NCS-50 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 螺旋输送机 | / | 台 | 21 | 21 |
|  |  | 刮板输送机 | / | 台 | 23 | 23 |
|  |  | 振动筛 | SFJM180-2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 比重去石机 | TQSF125 | 台 | 4 | 4 |
|  |  | 除铁器 | TCXD2050*2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 破碎机 | YPSG400*100 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 轧胚机 | DLZY800*150 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 蒸炒锅 | TL3000*8 | 台 | 4 | 4 |
|  |  | 振动筛 | TQLZ180*200 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 破碎机 | YPSG250*80 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 旋风除尘器 | Φ2100 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 风机 | 4-72-8C | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 澄油箱 | 6.2m*1.2m*1.5m | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 风味花生油生产线浸出车间 | 螺旋输送机 | FLS40 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 浸出器 | YJCP6500*300 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 过滤器 | N71-304-F80 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 循环溶剂泵 | ZAO100-2160 | 台 | 6 | 6 |
|  |  | 混合油泵 | ZAO50-2200 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 溶剂加热器 | Φ273*10*3032，9M2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 湿粕刮板 | 25t/h | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 蒸脱机 | DTDC320*8 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 风机 | B4-73-9.3D | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 成品粕刮板 | JDMC170*320 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 旋风分离器 | XL-100 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 混合油罐 | HYG160 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 预蒸发器 | Φ950*10*11154，200M2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 第二蒸发器 | Φ450*10*10157，84.5M2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 汽提塔 | Φ800*8*13570 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 换热器 | Φ500*10*3542，32M2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 毛油泵 | CZ40-200 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 气提冷凝器 | Φ550*6*4270，60M2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 蒸发冷凝器 | Φ800*10*8402，300M2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 蒸脱冷凝器 | Φ800*10*8196，250M2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 最后冷凝器 | Φ500*10*6752，87.5M2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 浸出冷凝器 | Φ700*10*5577，150M2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 分水箱 | Φ2600*10*5486 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 溶剂周转库 | Φ2600*10*9000 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 蒸煮罐 | Φ1800*6*3227 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 溶剂泵 | CZ50-160 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 废液泵 | CZ32-160 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 石蜡吸收塔 | Φ550*10*10973 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 石蜡解吸塔 | Φ550*10*12320 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 冷却塔 | NC8326D2 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 加热器 | 1940*2170*872*14 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 防爆风机 | B6-28-7D | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 古法小榨花生油生产线 | 花生炒炉 | / | 台 | 2(50吨) | 4（25吨） |
|  |  | 榨油机 | Y110、SLZ30 | 台 | 12 | 12 |
|  |  | 去石机 | TQSX120*2、TQSX180*2 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 振动分级筛 | SFJZ100-2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 振动扬烟机 | TQLZ60*100 | 台 | 2 | 4 |
|  |  | 旋风分离器 | / | 台 | 3 | 3 |
|  |  | 脉冲除尘器 | / | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 风选器 | MVSI-150 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 磁选器 | DFRT-310/640 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 平面回转清理筛 | SFJM140-2 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 风机 | / | 台 | 6 | 6 |
|  |  | 筒仓 | ∅4000*17000 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 暂存仓 | 3000*5800*7000 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 逆流干燥器 | RBR34-4 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 冷却沙克龙 | CY920 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 毛油泵 | APP11-32 O | 台 | 4 | 4 |
|  |  | 出饼沙克龙 | CY1000 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 旋振筛 |  | 台 | 4 | 4 |
|  |  | 捕集喷淋泵 | APP11-40 C | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 罗茨鼓风机 | SSR150HB | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 小包装生产线 | 灌装机 | / | 台 | 3 | 3 |
|  |  | 吹瓶机 | / | 台 | 3 | 3 |
|  |  | 封盖机 | / | 台 | 3 | 3 |
|  |  | 贴标机 | / | 台 | 3 | 3 |
|  |  | 封箱机 | / | 台 | 3 | 3 |
| 6 | 精炼车间 | 高压小锅炉 | 0.785t/h | 台 | / | 1 |
|  |  | 毛油罐 | 15m3带盘管加热 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 双粗过滤器 | 双蓝式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 板式加热器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 磷酸日罐 | Φ500×1000mm | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 酸混合罐 | 微循环式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 酸延时罐 | 停留20min | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 板式加热器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 配碱罐 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 碱混合器 | 微循环式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 碱延时反应罐 | 停留时间约6min | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脱皂离心机 | 自清式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 皂脚罐 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 水洗油加热器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 水洗混合器 | 微循环式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 水洗分离机 | 自清式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 真空干燥器 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 真空系统 | 50torr蒸汽，5bar | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 毛油罐 | dia4000*12000 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 皂脚储罐 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 溶碱罐 |  | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 浓碱罐 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 中和油罐 | 15m3 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脱色油加热器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 白土风机 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脉冲除尘器 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 白土/油静态混合器 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脱色塔 | 带蒸汽搅拌 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 立式叶片过滤机 |  | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 安全过滤机 | 袋式 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 旋液分离器 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脱色油罐 | 15m3 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 油冷却器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 油冷却器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 结晶罐 | 机械搅拌，304盘管 | 台 | 4 | 4 |
|  |  | 养晶罐 | 机械搅拌 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 板式加热器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 水平式叶片过滤机 | 卧式 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 旋液分离器 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脉冲除尘器 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 螺旋输送器 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脱蜡油罐 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 制冷系统 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脱色油加热器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脱色油罐 | 真空操作 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | VHF最终油加热器 | 真空操作 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 脂肪酸冷却器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 真空系统 | 四级蒸汽喷射泵 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 成品油冷却器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 蒸汽加热器 | 板式 | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 成品油罐 | dia4000*12000 | 台 | 2 | 2 |
|  |  | 脂肪酸储罐 |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | 控制柜MCC |  | 台 | 1 | 1 |
|  |  | PLC |  | 台 | 1 | 1 |

## 2.3工艺流程

### 2.3.1花生库预处理

本项目原计划将花生从原料库分别运至花生油车间和小榨车间进行预处理，后在实际建设中增加花生预处理工艺流程，预处理完成后运至车间进行生产。

花生库预处理工序，布置花生清理、去石、排湿设备，为古法小榨车间、花生榨油车间提供经筛选、去石的花生米，预处理工艺流程与排污节点见图2-1。

图 2-1    花生预处理工序工艺流程及排污节点图

### 2.3.2榨油工艺

（1）花生油预榨车间

清理后的花生仁运至生产车间经分级筛选，分为小花生仁和大花生仁。小花生仁进入齿辊破碎机将花生破碎至6~8瓣，以利于后续轧胚效果。然后将花生仁经液压紧辊轧胚机轧胚，破坏油料的细胞组织，利于压榨出油率。经轧制的生胚进入立式蒸炒锅将生胚炒成熟胚，进一步破坏油料细胞组织，并改善其塑性，以利于提高出油率和提高油饼质量。最后送榨油机。

分级筛筛选出的大花生仁(含量10~15%)在炒籽工序用滚筒炒籽机进行炒籽，然后经破碎进入蒸炒锅。蒸炒后的熟胚利于螺旋榨油机进行压榨，压榨后的饼送入浸出车间提取其中残留的油脂。压榨毛油经泵送过滤车间。

炒籽用热采用电加热，蒸炒用的热源为间接蒸汽。预榨工艺流程与排污节点见图2-2。

图 4-2    预榨车间工艺流程及排污节点图

（2）古法小榨车间

古法小榨工艺与花生油预榨车间基本相同，不同处为花生经炒籽后，不经过蒸炒，直接压榨出毛油。古法小榨的工艺流程及排污节点见图2-3。

图2-3    古法小榨工艺流程及排污节点图

（3）浸出车间

①浸出工序：来自花生预榨车间和古法小榨的压榨饼，首先进入存料箱，然后经刮板输送机、封闭绞龙进入浸出器，进入的物料用高浓度的混合油喷淋，随后混合油浓度依次降低，最后用新鲜溶剂喷淋，浸出时间为90~120min，浸出温度50~60℃。完成浸出后的混合油浓度为15-20%左右，经泵送混合油处理工序；湿粕从出粕斗排出，经刮板输送机送湿粕蒸脱工序。

湿粕蒸脱工序：湿粕经刮板输送机送至脱溶蒸脱机，该设备分8层，第一、二层用间接蒸汽预热湿粕，第三、四、五层用间接蒸汽蒸脱溶剂，使粕中溶剂转浸出器，向浸出器中加入溶剂。在浸出器中物料与溶剂形成一个逆流浸出过程。基本蒸出。第六层用直接蒸汽进行加热，第七层为热风干燥，第八层为冷风冷却经蒸脱机处理后的粕残溶为700ppm以下，粕含水12%以下，出粕温度为40℃左右，经刮板输送机送至粕房式仓，经自动计量打包机进行定量包装，作为副产品外售。热风由间接蒸汽加热冷空气得到。

②混合油处理工序：

从浸出器抽出的混合油经混合油过滤器除去粕沫后，再送至第一长管蒸发器、第二长管蒸发器、层碟式气提塔脱除溶剂，出气提塔的毛油残溶为500ppm以下，温度为105℃，经泵送入精炼车间精炼。混合油蒸发系统在负压下操作，以保证混合油在较低温度下脱除溶剂。

③溶剂回收工序：蒸发器、气提塔排出的溶剂蒸汽均进入各自所配置的冷凝器进行冷凝。被冷凝的溶剂经分水箱进行溶剂与水的分离，分出的溶剂进入溶剂周转箱，返回浸出器循环使用。分水箱分出的废水(W1、W2)排出车间送污水处理站。

图2-4      浸出车间工艺流程图

(4)过滤车间

从压榨车间来的花生毛油，经泵送养晶罐，毛油中的胶体物质结晶，经箱式过滤器过滤，去掉胶体物质，再经板框过滤机过滤去除机械杂质，然后经真空干燥器干燥脱水，最后经板式换热器冷却到常温后，经板框过滤机、袋式过滤机进一步过滤杂质，得到浓香型花生油。厢式过滤器过滤的磷脂送浸出车间进一步浸出。

图 2-5    过滤车间工艺流程图

### 2.3.3精炼车间

(1)脱胶

①脱胶原理

脱胶是脱除油脂中含有胶体的过程。在脱除的胶质中，主要是磷脂和与磷脂结合的钙、镁、铁等微量金属及其他杂质。磷脂对油脂制品风味性、稳定性及在使用时与油的起泡现象等均有直接关系；此外，脱胶工艺效果对其后的脱色、脱嗅工艺也有一定的影响。

采用酸脱胶工艺，通常加入一些有机酸或无机酸(磷酸)，毛油与一定量的磷酸混合，经滞留罐停留几分钟，使油中的非水化磷脂转化为水化磷脂，然后进行脱胶。加入碱的作用是调节pH值(通常pH值在5左右)，进而改善分离条件，降低油脂脱胶精炼工艺中油的损耗。

②脱胶的工艺流程

毛油含水分、机械杂质、胶质、游离脂肪酸等杂质，需将其去除。由毛油泵将毛油打入热交换器预热到85℃，与由比例泵定量的浓度为85%磷酸(占毛油量0.058%)一起进入混合器进行充分混合，进行油脂脱胶。加速搅拌半小时后，将毛油打入中和反应器，向中和反应器中加入35%NaOH，投加量为投加后混合物的波美度为20°Be，反应时间为10min。完成中和反应的油+碱混合物在脱皂离心机进行油皂分离，分离的皂角作为副产品出售，分离出的含皂脱酸油进入混合机，并由热水泵送入的热水进行充分洗涤，洗掉未分离干净的皂角等杂质，得到脱胶油。离心机分离的洗涤废水(W4)含有皂角、油脂外，还含有磷脂、皂、脂肪酸、己烷等有机物以及酸、碱、盐和固体悬浮物，送污水处理站。

(2)脱色工段

为脱除油脂中的色素，同时除去油脂中的微量金属和残留的微量皂粒、磷脂等胶质及一些臭味物质，向脱胶油中加入0.6%的白土，反应30min脱色，然后用不锈钢网板过滤，油品再经精过滤后为脱色油。

过滤分离出的含油废白土(S12)中约含有30%的油分，含油废白土出售给秦皇岛益海再生资源开发有限公司。

(3)脱蜡

脱蜡采用冷冻过滤法。毛油中都含有一些植物蜡质，这些蜡质熔点较高，在常温下呈固态，存在于油脂中，影响油脂产品的透明度和外观。棉籽油中含有蜡质，将脱色油冷却，经过滤器过滤，去除蜡质，再送脱臭工段。

过滤器分离的蜡质外售作蜡源的原料。

(4)脱嗅

油脂经白土脱色后，会残留少许土腥味，另外含有低分子的醛、酮、游离脂肪酸以及不饱和碳氢化合物(与甘油三酸酯挥发度不同)，数量不超过油脂的0.1%，必须进行脱臭。将经过脱色的油加热至100℃后，采用油油换热方式(脱臭器下部增加冷却段，可以使脱臭后的热油在此与待脱臭的冷油交换热量，可回收热油约50%的热量用来对冷油进行加热，并且脱臭后的热油在此得到预冷却)将油温提升到230℃，然后通入高压蒸汽，使臭味组分逸出，热油通过油油换热，温度降低，经过滤后进入成品油罐。

图2-6        精炼车间工艺流程图

### 2.3.4包装车间

小包装花生油灌装是将成品罐区的花生油通过管道输送至包装车间储油罐，然后进入全自动灌装生产线进行灌装，包装瓶采用购进的瓶坯，直接热空气吹开成包装瓶。

灌装后，经过封盖机封盖，人工检验包装完好后，进行贴标装箱，通过输送带送至库房储存。工艺流程见图2-8。

图2-7    灌装工艺流程图

项目排污节点见表2-4。

表2-4    项目排污节点情况

| 类型 | 序号 | 产生点位 | 主要污染物 | 排放 特征 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 花生库 | 清理 | 粉尘 | 连续 | 1套“布袋除尘器+8m高排气筒” |
|  | G2 |  | 去石 | 粉尘 | 连续 |  |
|  | G3 |  | 磁选 | 粉尘 | 连续 |  |
|  | G4 |  | 筛选 | 粉尘 | 连续 |  |
|  | G5 | 花生油生产线 | 筛选去石 | 粉尘 | 连续 | 2套“脉冲布袋除尘器+15m排气筒” |
|  | G6 |  | 炒籽进料 | 粉尘 | 连续 | 1套“旋风除尘器+15m排气筒” |
|  | G7 |  | 炒籽出料 | 粉尘 | 连续 | 4台扬烟机+1台旋风除尘器+1根13m排气筒 |
|  | G8 |  | 炒籽天然气 | 烟尘、SO2、NOX | 连续 | 3根15m排气筒 |
|  | G9 |  | 炒籽 | 油烟、臭气 | 连续 | 油烟补集器+生物活性炭吸附塔+1根20m排气筒 |
|  | G10 |  | 压榨 | 粉尘 | 连续 | 1套“旋风除尘器+15m排气筒” |
|  | G11 | 古法小榨生产线 | 筛选去石 | 粉尘 | 连续 | 1套“脉冲布袋除尘器+25m排气筒” |
|  | G12 |  | 炒籽出料 | 粉尘 | 连续 | 4台扬烟机+4台旋风除尘器+1根15m排气筒 |
|  | G13 |  | 炒籽天然气 | 烟尘、SO2、NOX | 连续 | 3根20m排气筒 |
|  | G14 |  | 炒籽 | 油烟、臭气 | 连续 | 1套“油烟补集器+生物活性炭吸附塔+25m排气筒” |
|  | G15 |  | 压榨 | 粉尘 | 连续 | 1套“旋风除尘器+25m排气筒” |
|  | G16 | 浸出车间 | 浸出器 | 正己烷 | 连续 | 冷凝器+1套矿物油吸收塔+1根20m排气筒 |
|  | G17 |  | 蒸脱机 | 正己烷 | 连续 |  |
|  | G18 |  | 第一蒸发器 | 正己烷 | 连续 |  |
|  | G19 |  | 第二蒸发器 | 正己烷 | 连续 |  |
|  | G20 |  | 气提塔 | 正己烷 | 连续 |  |
|  | G21 | 过滤车间 | 板框过滤机 | 油烟 | 连续 | 1台油烟捕集器+15m排气筒 |
|  | G22 |  | 板框过滤机 | 油烟 | 连续 |  |
|  | G23 | 精炼车间 | 混合器 | 粉尘 | 连续 | 3台布袋除尘器+3根15m排气筒 |
|  | G24 |  | 中和反应器 | 粉尘 | 连续 |  |
|  | G25 |  | 脱色 | 粉尘 | 连续 |  |
|  | G26 |  | 汽提脱臭 | 臭气 | 连续 | 引风机+输送管道由高压小锅炉焚烧 |
|  | G27 | 锅炉房 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOX | 连续 | 1根35m排气筒排放 |
|  | G28 | 粕库 | 打包 | 粉尘 | 连续 | 3台布袋除尘器+3根15m排气筒 |
| 废水 | W1 | 浸出车间 | 蒸脱机 | COD、BOD5、SS、氨氮、植物油 | 间排 | 污水处理站处理后排入石家庄经济技术开发区废水处理站 |
|  | W2 |  | 气提塔 |  |  |  |
|  | W3 | 过滤车间 | 干燥 |  |  |  |
|  | W4 | 精炼车间 | 离心水洗 | COD、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、植物油 | 间排 |  |
|  | W5 |  | 气提塔 | COD、BOD5、SS | 间排 |  |
|  | W6 | 设备清洗、冲洗地面污水 | COD、BOD5、SS | 间排 |  |
|  | W7 | 油烟捕集喷淋系统污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、植物油 | 间排 |  |
|  | W8 | 冷却系统污水 | pH、COD、SS | 间排 |  |
|  | W9 | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 间排 |  |
|  | W10 | 真空系统污水 | COD、BOD5、SS、植物油 | 间排 |  |
|  | W11 | 软化再生污水 | pH、COD、SS | 间排 |  |
| 固体废 弃物 | S1 | 花生库 | 去石 | 杂质 | 间排 | 卫生填埋 |
|  | S2 |  | 磁选 | 杂质 | 间排 |  |
|  | S3 |  | 筛选 | 杂质 | 间排 |  |
|  | S4 | 花生油生产线 | 筛选去石 | 杂质 | 间排 | 送垃圾填埋场 |
|  | S5 | 古法小榨生产线 | 筛选去石 | 杂质 | 间排 |  |
|  | S6 | 浸出车间 | 过滤 | 杂质 | 间排 |  |
|  | S7 | 过滤车间 | 板框过滤机 | 杂质 | 间排 |  |
|  | S8 |  | 板框过滤机 | 杂质 | 间排 |  |
|  | S9 |  | 袋式过滤机 | 杂质 | 间排 |  |
|  | S10 | 精炼车间 | 脱色 | 含油废白土 | 间排 | 出售给秦皇岛益海再生资源开发有限公司 |
|  | S11 | 办公室、食堂 | 生活垃圾 | 间排 | 送垃圾填埋场 |
|  | S12 | 污水处理站 | 污泥 | 间排 |  |
| 噪声 | N | 生产设备 | 机械噪声 | 间断 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 |

## 2.4劳动定员及工作制度

项目劳动定员109人，全年运行时间为300天，实行四班三运转制度。

## 2.5公用工程

### 2.5.1给排水

本项目水源来自开发区自来水供水系统。

本项目原计划工程总用水量为14670m3/d，其中新鲜水量487m3/d，循环水量13100m3/d，回用水量163m3/d，冷凝水800m3/d，总循环水利用率为96.68%。外排水量126.6m3/d。

图2-8    计划建设项目水平衡图  单位：m3/d

表2-5    计划建设项目工程水量平衡表  单位：m3/d

| 项目 | 总用水 | 入 | 出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新鲜水 | 循环水 | 脱盐水 | 冷凝水 | 回用水 | 脱盐水 | 蒸汽 | 冷凝水 | 耗水量 | 去回用 | 排水量 |
| 真空系统 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| 软化系统 | 131 | 131 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 11 |  |
| 锅炉用水 | 854 |  |  | 54 | 800 |  |  | 42 | 800 | 2 | 10 |  |
| 预处理 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 精炼 | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 气提蒸脱 | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 2 |  | 40 |
| 锅炉脱硫脱硝 | 3221 | 100 | 3000 |  |  | 121 |  |  |  | 221 | 3000 |  |
| 冷却系统 | 10230 | 230 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 130 | 100 |  |
| 设备清洗 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 油烟碱喷淋 | 102 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |
| 生活用水 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  | 9.6 |
| 合计 | 14670 | 487 | 13100 | 120 | 800 | 163 | 120 | 42 | 800 | 360.4 | 3121 | 126.6 |

在项目实际建设过程中，燃煤锅炉改为燃气锅炉，故锅炉用水量减少，没有脱硫脱硝工艺。实际水平衡图如图2-9所示。

图2-9    实际建设项目水平衡图  单位：m3/d

表2-6    实际建设项目工程水量平衡表  单位：m3/d

| 项目 | 总用水 | 入 | 出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新鲜水 | 循环水 | 脱盐水 | 冷凝水 | 回用水 | 脱盐水 | 蒸汽 | 冷凝水 | 耗水量 | 去回用 | 排水量 |
| 真空系统 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| 软化系统 | 67 | 67 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 11 |
| 锅炉用水 | 425 |  |  | 25 | 400 |  |  | 23 | 400 | 2 |  |  |
| 预处理 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 精炼 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 气提蒸脱 | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 2 |  | 21 |
| 冷却系统 | 10115 | 115 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 15 |
| 设备清洗 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 油烟碱喷淋 | 102 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |
| 生活用水 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  | 9.6 |
| 合计 | 10886 | 208 | 10100 | 56 | 400 | 23 | 56 | 23 | 400 | 109.4 |  | 98.6 |

表2-7   实际建设废水污染物排放量

| 污染物 | 污染物排放浓度(mg/L) | 运行时间 （d/a） | 废水排放量（m3/d） | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 150 | 300 | 98.6 | 4.437 |
| 氨氮 | 25 | 300 | 98.6 | 0.740 |
| 核算公式 | 污染物排放量（t/a）=标准浓度(mg/L)×废水量（m3/d）×生产时间（d/a）/106 |

根据上表计算可得，该企业废水年排放总量为COD：4.437t/a；氨氮：0.740 t/a；

### 2.5.2供电

项目供电由石家庄经济技术开发区电网供给，装机容量约1600kW，年耗电量10万kWh。

### 2.5.3供热

本项目供热包括生活采暖，浸出车间的气提、蒸脱用热，精炼车间气提用热，换热器用热，蒸炒用热及炒籽用热。其中生活采暖，浸出车间的气提、蒸脱用热，精炼车间气提用热，换热器用热，蒸炒用热使用蒸汽，蒸汽用量27t/h，计划由2台20t/h燃煤链条炉提供，锅炉燃煤为榆林煤，全硫份为0.6%，耗煤量为4.154t/h(按6.5t蒸汽/t煤)，锅炉运行时间6000h/a，全年总耗煤量24924t。炒籽用热使用热烟气，以天然气炒炉为热源，天然气用量为271 m3/h，年耗气量195万m3。

在实际建设过程中，因《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》中限时完成燃煤锅炉窑炉“清零”任务，即2017年10月底前，京津冀所有城市建成区淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉。因此，取消2台20t/h燃煤链条炉，其供热改为1台10t/h天然气锅炉、1台0.785t/h天然气高压小锅炉、石家庄良村热电有限公司联合供热。即生活采暖，换热器用热，由石家庄良村热电有限公司供应；浸出车间的气提、蒸脱用热由1×10t/h天然气锅炉供应；精炼车间气提用热由天然气高压小锅炉供应。炒籽用热热源及天然气用量不变。

1×10t/h燃气锅炉天然气用量为740m3/h，年耗气量532.8万m3，精炼车间高压小锅炉天然气用量为58m3/h，年耗气量41.76万m3。则本项目总耗气量为769.66万m3。天然气的成分见表2-8。

表2-8   燃料成分(天然气)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组份 | N2 | C1 | C2 | CO2 | C3 | iC4 | iC5 | C6 | C7 | C8 | 平均分子量 | 硫化氢 |
| % | 1.201 | 93.336 | 3.462 | 1.024 | 0.619 | 0.221 | 0.078 | 0.047 | 0.008 | 0.004 | 17.31 | ≤20mg/M3 |

污染物排放情况、排放总量见表2-9、表2-10。

表2-9   污染物排放情况一览表

| 项目 | 环评计划 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 废气量 （m3/h） | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 （t/a） | 废气量 （m3/h） | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 （t/a） |
| 2×20t/h 燃煤锅炉 | SO2 | 44883.762 | 26.654 | 7.178 | / | / | / |
|  | NOx |  | 54.420 | 14.655 |  | / | / |
| 天然气炒炉 | SO2 | 3692.623 | 2.763 | 0.073 | 3692.623 | 29.4 | 0.780 |
|  | NOx |  | 137.312 | 3.651 |  | 137.3 | 3.651 |
| 1×10t/h 燃气锅炉 | SO2 | / | / | / | 10083.18 | 29.4 | 2.131 |
|  | NOx |  | / | / |  | 137.3 | 9.968 |
| 高压小锅炉 | SO2 | / | / | / | 58 | 29.4 | 0.167 |
|  | NOx |  | / | / |  | 137.3 | 0.781 |
| 总计 | SO2 | / | / | 7.251 | / | / | 3.078 |
|  | NOx | / | / | 18.306 | / | / | 14.400 |

表2-10   污染物排放总量一览表

| 项目 | 环评计划 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 废气量 （m3/h） | 排放标准 (mg/m3) | 排放量 （t/a） | 废气量 （m3/h） | 排放标准 (mg/m3) | 排放量 （t/a） |
| 2×20t/h 燃煤锅炉 | SO2 | 44883.762 | 200 | 64.633 | / | / | / |
|  | NOx |  | 200 | 64.633 |  | / | / |
| 天然气炒炉 | SO2 | 3692.623 | 400 | 10.635 | 3692.623 | 400 | 10.635 |
|  | NOx |  | 400 | 10.635 |  | 400 | 10.635 |
| 1×10t/h 燃气锅炉 | SO2 | / | / | / | 10083.18 | 50 | 3.630 |
|  | NOx |  | / | / |  | 150 | 10.890 |
| 高压小锅炉 | SO2 | / | / | / | 790.303 | 50 | 0.285 |
|  | NOx |  | / | / |  | 150 | 0.853 |
| 总计 | SO2 | / | / | 75.268 | / | / | 14.550 |
|  | NOx | / | / | 75.268 | / | / | 22.378 |

核算公式：污染物排放量（t/a）=标准浓度(mg/m3)×废气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109

根据上表计算可得，该企业废气年排放总量为SO2：14.550t/a；氮氧化物：22.378 t/a。

## 2.6环评审批情况

益海(石家庄)粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程环境影响报告表（附专项评价）于2007年8月22日由原河北省环境保护局批复，批复文号：冀环表[2007]240号；环境影响补充评价工作于2014年11月21日经石家庄市环保局批复后，作为项目建设和管理的依据。批复文号：石环函[2014]153号。

## 2.7项目投资

本项目计划建设一条花生油生产线，年加工9万吨花生，年产浓香花生油3.6万t；建设一条古法小榨生产线，年加工3万吨花生，年产古法小榨花生油1.0万t；建设一条棉籽油生产线，年加工28万吨棉籽，年产棉籽油4.3万t；建设一条小包装生产线，年包装花生油1.2万吨。建设2台20t/h燃煤链条炉供热。

实际建设过程中，棉籽油生产线不再建设，2台20t/h燃煤链条炉改为1台10t/h天然气锅炉、1台0.785t/h天然气高压小锅炉。不需要配套建设燃煤锅炉除尘、脱硫、脱硝设施。同时，增加设备密封措施、增加无组织废气收集处理设施。

本项目总投资不变，环境保护投资见表2-10。

表2-11   环保投资一览表

| 环保设施 | 计划投资金额（万元） | 实际建设投资金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 580 | 200 |
| 废水治理 | 296 | 296 |
| 噪声治理 | 5 | 5 |
| 固体废物治理 | 5 | 5 |
| 风险防范措施 | 55 | 55 |
| 绿化 | 4 | 4 |
| 合计 | 945 | 565 |

## 2.8项目变更情况说明

经现场调查和与建设单位核实，该项目锅炉及加热方式、主要设备、罐区、环保设施存在变更情况，其他内容均与环评文 件一致，具体变更情况如下：

1、锅炉及加热方式变更

（1）锅炉变更

变更内容：项目生产用热和采暖由2×20t/h燃煤链条炉提供，1#锅炉烟气采用1套新型多管除尘+布袋除尘+脱硫塔脱硫+有机催化脱硫脱硝装置，2#锅炉烟气采用电除尘器+布袋除尘+脱硫塔脱硫+有机催化脱硫脱硝装置，由一根80m高烟囱排放；变更为部分生产用热由1×10t/h天然气锅炉提供，因天然气为清洁能源，锅炉烟气直接由1根28m烟囱排放。变更原因：《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》中限时完成燃煤锅炉窑炉“清零”任务，即2017年10月底前，京津冀所有城市建成区淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部和其他远郊区县城镇地区淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。

（2）加热炉变更

变更内容：小榨车间花生炒锅由2台50吨变更为4台25吨，天然气炒炉由2台变更为4台。变更后，天然气燃烧烟气排气筒由2个变更为3个（新增的2个炒炉共用一根排气筒）。变更原因：花生仁在炒锅内螺旋前进，进料端控制炒籽温度在200℃左右，出料端控制炒籽温度在150℃左右，采用小车炒锅能够方便分段控制炒锅温度，降低热损耗。

（3）采暖方式变更

变更内容：采暖由自备锅炉提供变更为由石家庄良村热电有限公司提供。变更原因：集中供热。

2、主要设备变更

（1）变更内容：花生库新增花生预处理工序，增加花生清理、去石、排湿设备，为古法小榨车间、花生榨油车间提供经筛选、去石的花生米。变更原因：古法小榨1.0万t/a，浓香花生油3.6万t/a，原料相同，花生库新增花生预处理工序，为古法小榨车间、花生榨油车间提供经筛选、去石的花生米。原料集中处理，有利于污染物集中治理。

（2）变更内容：古法小榨车间花生炒锅由2台变更为4台，因花生炒锅数量变更，振动扬烟机数量变更。变更原因：花生仁在炒锅内螺旋前进，进料端控制炒籽温度在200℃左右，出料端控制炒籽温度在150℃左右，采用小炒锅能够方便分段控制炒锅温度，降低热损耗。

（3）变更内容：花生榨油车间榨油机由三开一备变更为三开两备。炒籽机由3台变更为4台（三开一备），并新增4台扬烟机处理炒炉出料含尘废气。变更原因：榨油机需定期维修保养，未不影响生产，多备用一台机组。未不影响生产，备用一台炒籽机。

（4）变更内容：精炼车间新增一台高压小锅炉。变更原因：精炼工艺需求：脱臭油温要求在240-260℃，现有天然气锅炉和外采蒸汽无法加热到脱臭所需温度。

3、罐区变更

（1）变更内容：精炼车间碱罐由2台20m³储罐变更为1台50m³储罐（位于室外）。酸罐由2台10m³储罐变更为2台8m³储罐（位于室内）。变更原因：碱、酸储存周期变短，不需要大容积储罐。

（2）变更内容：新增预脱色器、废白土输送绞龙1座。变更原因：为保证脱色效果，在进脱色塔前新增预脱色工序。为便于输送废白土，新增废白土输送绞龙。

（3）变更内容：油罐区储油罐总数量由29个变更为25个；总容积由24000t变更为30600t。变更原因：生产需要。

4、环保设施变更

- 变更内容：1#锅炉烟气采用1套新型多管除尘+布袋除尘+脱硫塔脱硫+有机催化脱硫脱硝装置，2#锅炉烟气采用电除尘器+布袋除尘+脱硫塔脱硫+有机催化脱硫脱硝装置，由一根80m高烟囱排放；变更为天然气锅炉烟气直接由1根28m烟囱排放。变更原因：厂区锅炉由2×20t/h燃煤链条炉，变更为1×10t/h天然气锅炉，天然气为清洁能源，不需要进行除尘、脱硫、脱硝。

- 变更内容：花生库由没有废气排放变更为新增1台布袋除尘器，1根15m高排气筒。变更原因：花生库新增花生预处理工序，增加花生清理、去石、排湿设备，为古法小榨车间、花生榨油车间提供经筛选、去石的花生米。新增清理、去石设备含尘废气收集后经一台布袋除尘器处理，经1根12m高排气筒排放。

- 变更内容：棉籽车间原料筛选、风选、壳仁分离废气经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理+20m高排气筒排放，变更为没有棉籽油原料筛选、风选、壳仁分离废气。变更原因：棉籽车间没有建设，故没有棉籽油原料筛选、风选、壳仁分离废气。

- 变更内容：花生榨油车间花生油原料筛选、风选颗粒物经4个集气罩收集+3台脉冲布袋除尘器处理+3根20m高排气筒排放；4个集气罩收集变更为设备密闭，管道连接，除尘器、排气筒由3套变更为2套。变更原因：减少车间无组织废气排放，改集气罩收集为设备密闭，管道连接。花生库新增花生预处理工序，为小榨车间、花生榨油车间提供经筛选、去石的花生米。花生米经预处理后，粉尘含量很小，花生榨油车间原料筛选、风选除尘器数量减少。

- 变更内容：花生榨油车间花生油原料震动筛分颗粒物经2台旋风除尘器+2根20m高排气筒排放，变更为无原料震动筛分废气。变更原因：花生库新增花生预处理工序，为小榨车间、花生榨油车间提供经筛选、去石的花生米。花生米经预处理后，车间不设震动筛分工序。

- 变更内容：花生榨油车间花生油压榨旋风除尘器由2台，一开一备，变更为一台。变更原因：花生榨油车间花生油压榨旋风除尘器不需要备用。

- 变更内容：花生榨油车间进料含尘废气由无组织排放变更为由1台旋风除尘器+1根15m高排气筒。变更原因：减少车间无组织废气排放。

- 变更内容：花生榨油车间炒籽机出料含尘废气由无组织排放变更为由4台扬烟机+1台旋风除尘器+1根15m高排气筒。变更原因：减少车间无组织废气排放。

- 变更内容：花生榨油车间天然气花生炒炉废气排气筒由1根（4个炒炉共用1根）8m高排气筒，变更为3根（2个炒炉共用1根，另2个炒炉各一根）8m高排气筒。变更原因：受车间平面布置局限，排气筒难以合并。

- 变更内容：花生榨油车间过滤工序含油废气由无组织排放变更为由1台油烟捕集器+1根15m高排气筒。变更原因：减少车间无组织废气排放。

- 变更内容：粕库打包工序含尘废气由无组织排放变更为3台布袋除尘器+3根15m高排气筒。变更原因：减少车间无组织废气排放。

- 变更内容：古法小榨车间风选含尘废气由1台脉冲布袋除尘器+1根25m高排气筒，变更为无风选含尘废气。变更原因：风选器由普通WVSI-150型变更为TFXH150型自循环风选器，自循环风选器无风选废气排放。

- 变更内容：古法小榨车间花生炒锅废气由2台扬烟机处理后无组织排放变更为4台扬烟机+4台旋风除尘器+1根15m高排气筒。因花生炒锅由2台变更为4台，故由2台扬烟机变更为4台扬烟机。变更原因：减少车间无组织废气排放。

- 变更内容：古法小榨车间天然气花生炒炉废气排气筒由1根（2个炒炉共用1根）8m高排气筒，变更为3根（2个炒炉共用1根，另2个炒炉各一根）8m高排气筒。变更原因：古法小榨车间花生炒锅由2台变更为4台，因花生炒锅数量变更，天然气炒炉数量变更，配套排气筒数量变更。

- 变更内容：精炼车间恶臭由锅炉焚烧改为送高压小锅炉焚烧。变更原因：厂区锅炉由2×20t/h燃煤链条炉变更为1×10t/h天然气锅炉，精炼车间新增一台高压小锅炉，精炼车间恶臭就近送高压小锅炉焚烧。

- 变更内容：精炼车间白土加料粉尘由无组织排放变更为3台布袋除尘器+3根15m高排气筒。因白土添加分3步进行，故设3台布袋除尘器，3根15m高排气筒。减少车间无组织废气排放。

- 变更内容：精炼车间废弃白土暂存装置100m³封闭容器5个，变更为车间里建设10m³暂存仓，满仓后客户直接装车拉走。过滤分离出的含油废白土产生在车间2楼，经废白土输送绞龙直接转移入车间内10m³暂存仓，客户收白土采用厢式车，顶部开口，可直接在暂存仓底部接取废白土。

- 变更内容：液碱储罐区20m3事故池，变更为围堰防护，围堰尺寸为30×15×1.5m；液碱储罐区备用罐容积由20m3变更为50m3。变更原因：精炼车间碱罐由2台20m³储罐变更为1台50m³储罐，故备用罐容积由20m3变更为50m3。

- 变更内容：棉籽油浸出车间200m3事故池，200m3备用储罐没有建设。变更原因：棉籽车间及配套罐区没有建设，故其事故池、备用储罐没有建设。

- 变更内容：罐区地面、车间地面上涂环氧树脂涂料，变更为罐区地面采用200mm混凝土+防水布，达到防渗功能，车间采用200mm混凝土+双层防水布+耐磨防渗地砖，达到防渗功能。变更原因：综合防渗系数可以满足要求。

本项目变更情况一览表见表2-12～2-15。

表2-12    锅炉及加热方式变更情况一览表

| 编号 | 名称 | 环评文件及批复要求 | 实际建设情况 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 变更 | 2×20t/h燃煤链条炉 | 部分生产用热由1×10t/h天然气锅炉提供 | 《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》中限时完成燃煤锅炉窑炉“清零”任务，即2017年10月底前，京津冀所有城市建成区淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部和其他远郊区县城镇地区淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。 |
| 2 | 加热炉变更 | 小榨车间2台50吨花生炒锅 天然气炒炉2台 排气筒2个 | 小榨车间4台25吨炒锅 天然气炒炉4台 排气筒3个 | 花生仁在炒锅内螺旋前进，进料端控制炒籽温度在200℃左右，出料端控制炒籽温度在150℃左右，采用小车炒锅能够方便分段控制炒锅温度，降低热损耗。 |
| 3 | 采暖方式变更 | 自备锅炉 | 石家庄良村热电有限公司提供 | 集中供热 |

表2-13    主要设备变更情况一览表

| 编号 | 名称 | 变更前 | 变更后 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 数量 | 型号 | 数量 |  |
| 1 | 磁选器 | - | - | 30t/h | 1 | 花生库新增花生预处理工序，为古法小榨车间、花生榨油车间提供经筛选、去石的花生米。原料集中处理，有利于污染物集中治理 |
|  | 清理筛 | - | - | Φ16×20 | 1 |  |
|  | 去石机 | - | - | 7t/h | 2 |  |
|  | 分级筛 | - | - | Φ6.5×20 | 1 |  |
|  | 多层分级筛 | - | - | / | 1 |  |
|  | 花生暂存罐 | - | - | Φ6m×8m×12m | 1 |  |
|  | 低温烤箱 | - | - | / | 1 |  |
|  | 花生半粒机 | - | - | / | 1 |  |
|  | 色选机 | - | - | / | 1 |  |
| 2 | 花生炒锅 | 50吨 | 2 | 25吨 | 4 | 古法小榨车间采用小炒锅能够方便分段控制炒锅温度，降低热损耗 |
|  | 振动扬烟机 | TQLZ60×100 | 2 | TQLZ60×100 | 4 |  |
| 3 | 榨油机 | ZX32A | 4（三开一备） | ZX32A | 5（三开两备） | 花生榨油车间榨油机需定期维修保养，未不影响生产，多备用一台机组。未不影响生产，备用一台炒籽机 |
|  | 炒籽机 | CLL200 | 3 | CLL200 | 4（三开一备） |  |
|  | 振动扬烟机 | / | - | TQLZ60*100 | 4（三开一备） |  |
| 4 | 高压小锅炉 | - | - | 0.785t/h | 1 | 现有天然气锅炉和外采蒸汽无法加热到脱臭所需温度 |

表2-14     罐区变化情况一览表

| 编号 | 名称 | 变更前 | 变更后 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 数量 | 型号 | 数量 |  |
| 1 | 碱罐（位于室外） | 20m3 | 2 | 50m3 | 1 | 精炼车间碱、酸储存周期变短，不需要大容积储罐 |
|  | 酸罐（位于室内） | 10m3 | 2 | 8m3 | 2 |  |
| 2 | 预脱色器 | - | - | / | 1 | 为保证脱色效果，在进脱色塔前新增预脱色工序。为便于输送废白土，新增废白土输送绞龙 |
|  | 废白土输送绞龙 | - | - | / | 1 |  |
| 3 | 储油罐 | 1000t | 8 | 1000t | 6 | 油罐区储油罐总数量由29个变更为25个，减少13.8%；总容积由24000t变更为30600t，增加27.5% 不属于重大变更 |
|  | 储油罐 | - | - | 1500t | 4 |  |
|  | 储油罐 | - | - | 600t | 1 |  |
|  | 储油罐 | 1000t | 11 | 1000t | 11 |  |
|  | 储油罐 | 500t | 10 | 2000t | 3 |  |

表2-15    环保设施变化情况一览表

| 编号 | 污染源 | 变更前 | 变更后 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理措施 | 数量 | 治理措施 | 数量 |  |
| 1 | 锅炉 | 二电场静电除尘+布袋除尘 | 1 | 35m烟囱排放 | 1 | 天然气为清洁能源，不需要进行除尘、脱硫、脱硝。 |
|  |  | 多管除尘+布袋除尘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 脱硫塔(石灰石-石膏) | 2 |  |  |  |
|  |  | 有机催化脱硫脱硝塔 | 2 |  |  |  |
|  |  | 烟气在线监测系统 | 2 |  |  |  |
|  |  | 80m高烟囱 | 1 |  |  |  |
|  |  | 半封闭煤棚 | 1 |  |  |  |
| 2 | 花生库 | 无废气 | / | 布袋除尘器 | 1 | 为古法小榨车间、花生榨油车间提供经筛选、去石的花生米 |
|  |  |  |  | 12m高排气筒 | 1 |  |
| 3 | 棉籽油原料筛选、风选、壳仁分离废气 | 集气罩 | 4 | 棉籽车间没有建设 | / |
|  |  | 脉冲布袋除尘器 | 1 |  |  |
|  |  | 20m高排气筒 | 1 |  |  |
| 4 | 花生油原料筛选、去石 | 集气罩 | 4 | 密闭管道 | / | 花生米经预处理后，粉尘含量很小，花生榨油车间原料筛选、风选除尘器数量减少 |
|  |  | 脉冲布袋除尘器 | 3 | 脉冲布袋除尘器 | 2 |  |
|  |  | 20m高排气筒 | 3 | 15m高排气筒 | 2 |  |
| 5 | 花生油原料振动筛分 | 旋风除尘器 | 2 | 无原料振动筛分废气 | 花生米在花生库预处理，车间不设震动筛分工序 |
|  |  | 20m高排气筒 | 2 |  |  |
| 6 | 花生油压榨 | 旋风除尘器 | 2 | 旋风除尘器 | 1 | 花生榨油车间压榨旋风除尘器不需要备用 |
|  |  | 20m高排气筒 | 1 | 15m高排气筒 | 1 |  |
| 7 | 花生榨油车间进料含尘废气 | 无组织排放 | / | 旋风除尘器 | 1 | 减少车间无组织废气排放 |
|  |  |  |  | 15m高排气筒 | 1 |  |
| 8 | 花生榨油车间出料含尘废气 | 无组织排放 | / | 扬烟机 | 4 | 减少车间无组织废气排放 |
|  |  |  |  | 旋风除尘器 | 1 |  |
|  |  |  |  | 13m高排气筒 | 1 |  |
| 9 | 花生榨油车间天然气花生炒炉废气 | 8m高排气筒 | 1 | 15m高排气筒 | 3 | 因炒炉数量增加，故排气筒数量增加，且排气筒难以合并 |
| 10 | 花生榨油车间过滤工序含油废气 | 无组织排放 | / | 油烟补集器 | 1 | 减少车间无组织废气排放 |
|  |  |  |  | 15m高排气筒 | 1 |  |
| 11 | 粕库打包工序含尘废气 | 无组织排放 | / | 布袋除尘器 | 3 | 减少车间无组织废气排放 |
|  |  |  |  | 15m高排气筒 | 3 |  |
| 12 | 古法小榨车间风选 | 脉冲布袋除尘器 | 1 | 无风选含尘废气 | 自循环风选器无风选废气排放 |
|  |  | 25m高排气筒 | 1 |  |  |
| 13 | 古法小榨车间花生出料废气 | 扬烟机 | 2 | 扬烟机 | 4 | 减少车间无组织废气排放 |
|  |  |  |  | 旋风除尘器 | 4 |  |
|  |  |  |  | 15m排气筒 | 1 |  |

续表2-15    环保设施变化情况一览表

| 编号 | 污染源 | 变更前 | 变更后 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理措施 | 数量 | 治理措施 | 数量 |  |
| 14 | 古法小榨车间天然气花生炒炉 | 8m高排气筒 | 1 | 20m高排气筒 | 3 | 因花生炒锅数量变更，天然气炒炉数量变更，配套排气筒数量变更 |
| 15 | 精炼车间恶臭 | 引风机+输送管道由锅炉焚烧 | 1 | 引风机+输送管道由高压小锅炉焚烧 | 1 | 精炼车间新增一台高压小锅炉，精炼车间恶臭就近送高压小锅炉焚烧 |
| 16 | 精炼车间白土加料粉尘 | 无组织排放 | / | 布袋除尘器 | 3 | 减少车间无组织废气排放 |
|  |  |  |  | 15m排气筒 | 3 |  |
| 17 | 精炼车间废弃白土 | 暂存装置100m³封闭容器 | 5 | 车间里建设10m3暂存仓，满仓后直接装车拉走 | / | 客户收白土采用厢式车，顶部开口，可直接在暂存仓底部接取废白土 |
| 18 | 碱液储罐区 | 20m3事故池 | 1 | 围堰防护，围堰尺寸为30×15×1.5m | / | 精炼车间碱罐由2台20m³储罐变更为1台50m³储罐 |
|  |  | 20m3备用储罐 | 1 | 50m3备用储罐 | 1 |  |
| 19 | 棉籽油浸出车间 | 200m3事故池 | 1 | 没有建设 | / | 棉籽车间及配套罐区没有建设 |
|  |  | 200m3备用储罐 | 1 |  |  |  |
| 20 | 罐区地面、车间地面 | 环氧树脂涂料 | / | 事故池、污水处理站：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm耐腐蚀混凝土硬化，侧壁耐腐蚀混凝土浇筑防渗，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；成品仓库、一般固废暂存间：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm抗渗混凝土硬化，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；油罐大罐区、小罐区：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm抗渗混凝土硬化+不发火砂浆面层，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；磷酸、液碱罐区：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm抗渗混凝土硬化+环氧树脂防腐，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；车间地面：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+20cm抗渗混凝土+耐磨防渗地砖，综合渗透系数≤1×10-10cm/s。 |

综上，本项目变更内容均不属于重大变更。

## 2.9环境保护“三同时”落实情况

本项目环评补充报告及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-16。

表2-16    环境保护“三同时”落实情况

| 种类 | 污染源 | 治理措施 | 数量 台/套 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 锅炉 | 二电场静电除尘+布袋除尘 | 1 | 天然气锅炉烟气直接由1根35m烟囱排放 |
|  |  | 多管除尘+布袋除尘 | 1 |  |
|  |  | 脱硫塔(石灰石-石膏) | 2 |  |
|  |  | 有机催化脱硫脱硝塔 | 2 |  |
|  |  | 烟气在线监测系统 | 2 |  |
|  |  | 80m高烟囱 | 1 |  |
|  |  | 半封闭煤棚 | 1 |  |
|  | 花生库 | 无废气 | / | 新增1台布袋除尘器+1根8m高排气筒 |
|  | 棉籽油原料筛选、风选、壳仁分离废气 | 集气罩 | 4 | 棉籽车间没有建设 |
|  |  | 脉冲布袋除尘器 | 1 |  |
|  |  | 20m高排气筒 | 1 |  |
|  | 花生油原料筛选、去石 | 集气罩 | 4 | 设备密闭、管道收集，除尘器、排气筒由3套变更为2套，15m排气筒 |
|  |  | 脉冲布袋除尘器 | 3 |  |
|  |  | 20m高排气筒 | 3 |  |
|  | 花生油原料震动筛分 | 旋风除尘器 | 2 | 无原料振动筛分废气 |
|  |  | 20m高排气筒 | 2 |  |
|  | 花生油压榨 | 旋风除尘器 | 2(一开一备) | 1台旋风除尘器+15m高排气筒 |
|  |  | 20m高排气筒 | 1 |  |
|  | 花生榨油车间进料含尘废气 | 无组织排放 | / | 1台旋风除尘器+15m高排气筒排放 |
|  | 花生榨油车间出料含尘废气 | 无组织排放 | / | 4台扬烟机+1台旋风除尘器+1根13m排气筒 |
|  | 花生榨油车间天然气花生炒炉废气 | 8m高排气筒（4个炒炉共用1根） | 1 | 3根15m高排气筒（2个炒炉共用1根，另2个炒炉各1根） |
|  | 粕库打包工序含尘废气 | 无组织排放 | / | 3台布袋除尘器+3根15m高排气筒 |
|  | 花生榨油车间过滤工序含油废气 | 无组织排放 | / | 1台油烟补集器+15m排气筒 |
|  | 古法小榨车间花生出料废气 | 扬烟机 | 2 | 4台扬烟机+4台旋风除尘器+1根15m排气筒 |
|  | 古法小榨车间天然气花生炒炉废气 | 8m排气筒（2个炒炉共用1根） | 1 | 3根20m排气筒（2个炒炉共用1根，另2个炒炉各1根） |
|  | 古法小榨榨油 | 旋风除尘器 | 1 | 已落实 |
|  |  | 25m高排气筒 | 1 |  |
|  | 古法小榨风选 | 脉冲布袋除尘器 | 1 | 无风选含尘废气 |
|  |  | 25m高排气筒 | 1 |  |
|  | 古法小榨筛选、去石 | 脉冲布袋除尘器 | 1 | 已落实 |
|  |  | 25m高排气筒 | 1 |  |
|  | 浸出车间 | 集气罩 | 10 | 管道密闭，因棉籽车间没有建设，没有棉籽浸出废气，矿物油吸收塔1套 |
|  |  | 冷凝器+矿物油吸收塔 | 2 |  |
|  |  | 20m高排气筒 | 1 |  |
|  | 花生油炒籽异味 | 集气罩 | 8 | 已落实 |
|  |  | 生物活性炭吸附塔 | 1 |  |
|  |  | 20m高排气筒 | 1 |  |
|  |  | 油烟捕集 | 1 |  |
|  | 古法小榨炒籽异味 | 集气罩 | 4 | 已落实 |
|  |  | 生物活性炭吸附塔 | 1 |  |
|  |  | 25m高排气筒 | 1 |  |
|  |  | 油烟捕集 | 1 |  |
|  | 精炼车间恶臭 | 引风机+输送管道由锅炉焚烧 | 1 | 引风机+输送管道由高压小锅炉焚烧 |
|  | 精炼车间白土加料粉尘 | 无组织排放 | / | 3台布袋除尘器+3根15m排气筒 |
| 废水 | 各工序排水 | 200m3/d污水处理站，工艺：隔油+絮凝沉淀+气浮+SBR | 1 | 已落实 |
|  |  | 流量计、COD、氨氮在线监测仪 | 1 |  |
| 噪声 | 风机 | 消声器、厂房隔声 | 20 | 已落实 |
|  | 泵类 | 减震垫、厂房隔声 | 6 |  |
|  | 空压机 | 消声器、厂房隔声 | / |  |
| 固体废物 | 污水站油泥暂存装置30m3封闭容器 | 1 | 已落实 |
|  | 废弃白土暂存装置100m3封闭容器 | 5 | 车间里建设10m3暂存仓，满仓后直接装车拉走 |
|  | 污水站污泥暂存装置50m3封闭容器 | 1 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | / |  |
|  | 固废暂存间 | / |  |
|  | 锅炉灰渣、脱硫石膏、硫酸铵硝酸铵 | / | 不产生，无需落实 |
| 风险防范 | 成品大罐区 | 50m3事故池、1000m3备用储罐 | / | 事故池11.5×2.4×2m，已落实 |
|  | 成品小罐区 | 10m3事故池、1000m3备用储罐 | / | 事故池3.3×2.3×2m，已落实 |
|  | 液碱储罐区 | 20m3事故池、20m3备用储罐 | / | 20m3事故池变更为围堰防护，围堰尺寸为30×15×1.5m；备用罐容积由20m3变更为50m3 |
|  | 磷酸罐区 | 10m3事故池、10m3备用储罐 | / | 已落实 |
|  | 棉籽油浸出车间 | 200m3事故池、200m3备用储罐 | / | 无建设 |
|  | 花生油浸出车间 | 50m3事故池、50m3备用储罐 | / | 已落实 |
|  | 车间 | 安装泡沫-雨淋联用系统 | / |  |
|  | 全厂 | 250m3消防废水兼初期雨水池 | / |  |
|  |  | 200m3废水事故池 | / |  |
|  | 氨水罐区 | 5m3备用储罐 | / |  |
|  | 防渗 | 车间、罐区、事故池、废水池、污水站 | 罐区地面、车间地面上涂环氧树脂涂料，变更为废水事故池、污水处理站：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm耐腐蚀混凝土硬化，侧壁耐腐蚀混凝土浇筑防渗，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；成品仓库、一般固废暂存间：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm抗渗混凝土硬化，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；油罐大罐区、小罐区：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm抗渗混凝土硬化+不发火砂浆面层，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；磷酸、液碱罐区：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm抗渗混凝土硬化+环氧树脂防腐，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；车间地面：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+20cm抗渗混凝土+耐磨防渗地砖，综合渗透系数≤1×10-10cm/s。，达到防渗功能 |
| 绿化 | 绿化面积35622m2 | 已落实 |

## 2.10验收范围及内容

环保设施已经建设完成工程有：花生库花生预处理工序、风味花生油生产线、古法小榨花生油生产线、小包装生产线、精炼车间。

①污水──工程污水排放情况，为具体检测内容。

②废气──工程外排废气情况，为具体检测内容。

③噪声──工程厂界噪声，为具体检测内容。

④固体废物──工程产生的固体废物为检查内容。

⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

# 3主要污染源及治理措施

## 3.1施工期主要污染源及治理措施

### 3.1.1大气环境影响分析

施工期需挖填土方、装卸运输沙石、水泥等建筑材料，这些活动会造成施工现场产生扬尘，使周围环境空气中TSP浓度增高，在风大天气时影响更大。建议施工作业场地采取围挡减少扬尘扩散，定期洒水抑尘，装卸车辆加盖蓬布减少洒落，施工产生的建筑垃圾和弃土及时清运。切实落实这些措施后，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。

### 3.1.2声环境影响分析

在施工期间主要是混凝土搅拌机、挖掘机、推土机等施工机械产生的噪声，施工机械在不采取任何措施情况下，噪声值可达到70-100dB(A)，昼间的影响范围为50m左右，夜间影响范围为300m。本项目施工噪声影响范围内有声敏感点分布，需采用低噪声设备，施工期间场地四周设立围挡，最大程度降低施工期噪声，此外夜间应停止施工。

### 3.1.3施工生活污水影响分析

施工现场用水主要为施工混凝土搅拌、浇注、养护用水等，用水量约占总用水量的90%以上；此外即为生活用水和降尘洒水等。施工现场设置临时旱厕。

上述用水以散排放为主，就地蒸发、渗漏，对水环境影响较小。

### 3.1.4固体废物影响分析

施工过程中固体废物主要来源于施工期间地面挖掘、管道敷设、材料运输、基础工程、等施工过程产生的少量建筑垃圾、以及施工人员的进驻产生的生活垃圾。建筑垃圾的随意堆放还易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，施工期的建筑垃圾统一收集用作场地的填补、道路的铺设等，少量施工人员的生活垃圾则由专门人员代为收集后交环卫部门统一处理。

施工期环境影响是暂时的，施工期结束，影响随之消除。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1废水

本项目生产废水和生活污水合计排放量约为98.6m3/d，经本厂污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准和开发区污水处理厂进水水质要求，经市政管道排入开发区污水处理厂进一步处理。

污水处理站规模为200m3/d，本项目无生产废水排放，污水处理站采用隔油、絮凝沉淀、气浮、SBR组合处理工艺。工艺流程见图3-1。

图3-1    污水处理站工艺流程图

废水处理站的处理效果及出水水质指标，见表3-1。

表 3-1    废水处理站处理效果及进出水水质

| 项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 磷酸盐 | 动植物油 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水(mg/L) | 6883 | 3441 | 511.6 | 28 | 46.3 | 570.2 | 7 |
| 出水(mg/L) | 120 | 27 | 25 | 11.2 | 0.8 | 10 | 7 |
| 去除率(%) | 98.3 | 99.2 | 94 | 60 | 98.3 | 98.7 |  |

由表3可知，废水经处理后，出水水质COD120mg/L、SS25mg/L、氨氮11.2mg/L、磷酸盐0.8mg/L、动植物油10mg/L，污染物浓度达到《污水综合排放标准》(GB18918-2002)表4二级标准和开发区污水处理厂进水水质要求，经市政管网排入石家庄经济技术开发区污水处理厂。综上所述，污水处理站处理生活污水方案可行。

本项目污水处理站、出水口现场照片见图3-2。

### 3.2.2废气

（1）锅炉废气

锅炉燃料为天然气，根据天然气的组成，烟气中的主要污染物为NOx、SO2和烟尘。根据《工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉产排污系数表--燃气工业锅炉确定，具体数值见表3-2。

表3-2    工业锅炉产排污系数表—燃气工业锅炉

| 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- |
| 工业废气量 | 标立方米/万立方米-原料 | 136259.17 |
| 二氧化硫 | 千克/万立方米-原料 | 0.02S |
| 氮氧化物 | 千克/万立方米-原料 | 18.71 |

1×10t/h燃气锅炉天然气用量为740m3/h，燃料中含硫量S为200mg/m3，据表3-2计算得出烟气产生量为7259.9×104m3/a，烟气中SO2和NOx排放量分别为2.131t/a、9.968t/a，污染物排放浓度=污染物排放量÷烟气量，则可计算出SO2和NOx浓度分别为29.4mg/m3、137.3mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3天然气，则本项目烟尘产生量为0.85t/a，产生浓度为11.7mg/m3，燃气锅炉废气经1根35m烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求（烟尘浓度20mg/m3，SO2浓度50mg/m3，氮氧化物150mg/m3）。

（2）花生库预处理废气

花生库预处理工序在筛选、风选设备上方分别设集气罩收集，经引风机送1台布袋除尘器除尘，净化效率99%，粉尘产生速率为5.6kg/h，风机风量为12000m3/h，则排放速率0.056kg/h，排放浓度4.67mg/m3，经一根8m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

（3）花生榨油车间

1）原料去石废气

花生油在原料去石过程中会产生粉尘，经 4个集气罩收集后，通过引风机送2台脉冲布袋除尘器处理，净化效率99%，粉尘产生速率为7.2kg/h，风机风量为12000m3/h，则排放速率0.072kg/h，排放浓度6mg/m3，分别经2根15m高排气筒排放，经计算2根排气筒可等效为1根排气筒，等效排气筒高度15m，最高允许排放速率为3.5kg/h，则等效排气筒颗粒物排放速率为0.144kg/h，排放浓度为6mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

2）花生油压榨

压榨工序废气经集气罩收集后，经引风机送1台旋风除尘器处理，旋风除尘器的去除效率为70%，粉尘产生速率为2.4kg/h，风机风量为12000m3/h，则排放速率为0.72kg/h，排放浓度60 mg/m3，废气经1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

3）进料含尘废气

榨油车间在进料时会产生含尘废气，经集气罩收集后通过经引风机送1台旋风除尘器处理，旋风除尘器的去除效率为70%，粉尘产生速率为1.5kg/h，风机风量为10000m3/h，则排放速率为0.45kg/h，排放浓度45mg/m3，废气经1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

4）出料废气

榨油车间在出料时会产生含尘废气，经4台扬烟机收集后通过经引风机送1台旋风除尘器处理，旋风除尘器的去除效率为70%，粉尘产生速率为2.0kg/h，风机风量为10000m3/h，则排放速率为0.6kg/h，排放浓度60mg/m3，废气经1根13m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

5）天然气花生炒炉废气

炒籽工序天然气用量约为150m3/h，烟气产生量为1471.6×104m3/a，根据《工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉产排污系数表--燃气工业锅炉计算可得，烟气中SO2和NOx排放量分别为0.432t/a、2.021t/a，污染物排放浓度=污染物排放量÷烟气量，则可计算出SO2和NOx浓度分别为29.4mg/m3、137.3mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3天然气，则本项目烟尘产生量为0.17t/a，产生浓度为11.7mg/m3，2个炒炉废气经1根15m,排气筒排放，另2个炒炉各经1根15m高排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1、表2其它新建炉窑要求（烟尘浓度50mg/m3，SO2浓度400mg/m3，氮氧化物400mg/m3）。

6）过滤工序含油废气

过滤工序生产时会产生含油废气，经1台油烟捕集器收集后，经1根15m高排气筒排放。

（4）古法小榨车间

1）出料废气

古法小榨车间在出料时会产生含尘废气，经4台扬烟机收集后通过经引风机分别送4台旋风除尘器处理，旋风除尘器的去除效率为70%，粉尘产生速率为2.0kg/h，风机风量为10000m3/h，则排放速率为0.6kg/h，排放浓度60mg/m3，废气经1根25m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

2）天然气花生炒炉废气

该炒籽工序天然气用量约为121m3/h，烟气产生量为1187.1×104m3/a，根据《工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉产排污系数表--燃气工业锅炉计算可得，烟气中SO2和NOx排放量分别为0.348t/a、1.630t/a，污染物排放浓度=污染物排放量÷烟气量，则可计算出SO2和NOx浓度分别为29.4mg/m3、137.3mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3天然气，则本项目烟尘产生量为0.14t/a，产生浓度为11.7mg/m3，2个炒炉废气经1根20m排气筒排放，另2个炒炉各经1根20m高排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1、表2其它新建炉窑要求（烟尘浓度50mg/m3，SO2浓度400mg/m3，氮氧化物400mg/m3）。

3）榨油废气

压榨工序废气经集气罩收集后，经引风机送1台旋风除尘器处理，旋风除尘器的去除效率为70%，粉尘产生速率为2.4kg/h，风机风量为12000m3/h，则排放速率为0.72kg/h，排放浓度60 mg/m3，废气经1根25m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

4）筛选、去石废气

古法小榨车间筛选、去石产生的颗粒物经集气罩收集后，通过引风机送至1台脉冲布袋除尘器处理，净化效率99%，粉尘产生速率为4.8kg/h，风机风量为12000m3/h，则排放速率0.048g/h，排放浓度4mg/m3，经1根25m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

（5）粕库打包工序废气

粕库打包工序会产生含尘废气，经集气罩收集后，通过引风机分别送至3台脉冲布袋除尘器处理，净化效率99%，粉尘产生速率为4.8kg/h，风机风量为12000m3/h，则排放速率0.048g/h，排放浓度4mg/m3，各经1根15m高排气筒排放，经计算3根排气筒可等效为1根排气筒，等效排气筒高度15m，最高允许排放速率为3.5kg/h，则等效排气筒颗粒物排放速率为0.144kg/h，排放浓度为4mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

（6）炒籽烟气

花生炒籽过程中会有油烟和恶臭产生，废气经集气罩收集后由油烟补集器+生物活性炭吸附塔处理，花生榨油车间油烟去除效率60%，产生速率为0.1kg/h，烟气量为20000m3/h，则油烟排放速率为0.04kg/h，排放浓度为2mg/m3，臭气浓度为2000，经1根20m高排气筒排放；古法小榨车间油烟去除效率60%，产生速率为0.0025kg/h，烟气量为500m3/h，则油烟排放速率为0.001kg/h，排放浓度为2mg/m3，臭气浓度为2000，经1根25m高排气筒排放，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准要求，即臭气浓度小于或等于2000(无量纲)。

（7）精炼车间恶臭

精炼车间在生产过程中会产生恶臭气体，恶臭通过引风机经管道输送至高压小锅炉进行焚烧。

（8）精炼车间白土加料粉尘

精炼车间在添加白土的过程中会产生粉尘，在三处产尘点上方分别设置集气罩，经引风机分别送至3台布袋除尘器进行处理，除尘效率为99%，粉尘产生速率为5.6kg/h，风机风量为12000m3/h，则排放速率为0.056kg/h，排放浓度4.67mg/m3，各经1根15m高排气筒排放，经计算3根排气筒可等效为1根排气筒，等效排气筒高度15m，最高允许排放速率为3.5kg/h，则等效排气筒颗粒物排放速率为0.168kg/h，排放浓度为4.67mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

（9）精炼车间燃气高压小锅炉废气

该炒籽工序天然气用量约为58m3/h，烟气产生量为569.0×104m3/a，根据《工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉产排污系数表--燃气工业锅炉计算可得，烟气中SO2和NOx排放量分别为0.167t/a、0.781t/a，污染物排放浓度=污染物排放量÷烟气量，则可计算出SO2和NOx浓度分别为29.4mg/m3、137.3mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3天然气，则本项目烟尘产生量为0.07t/a，产生浓度为11.7mg/m3，废气经1根25m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求（烟尘浓度20mg/m3，SO2浓度50mg/m3，氮氧化物150mg/m3）。

（10）浸出车间废气

浸出车间各个冷凝器不凝气中均含有非甲烷总烃废气，经管道收集后，送至2个冷凝器+经矿物油吸收塔处理，尾气经1根20m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

本项目产生噪声的主要设备为风机，离心机和空压机等设备。设置减振基础，风机加装隔声罩和进出口消声器，并把产生噪音设备设置在车间内等措施降低噪声。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

### 3.2.4固体废物

本项目固体废物包括原料清理杂质、除尘器回收的粉尘、污水处理站污泥、油泥、生活垃圾、废弃白土和炒籽异味净化过程中产生的废活性炭。污水处理站污泥、原料清理杂质、除尘器回收的粉尘及生活垃圾送垃圾填埋场，油泥、废弃白土出售给秦皇岛益海再生资源开发有限公司。废活性炭属于危险废物，放置于密闭容器中，在厂内危废暂存间暂存，定期交邢台嘉泰环保科技有限公司处置。

本项目设立专门的固废暂存库、危废暂存间，按要求进行了地面防渗。废活性炭临时存放采用专用密闭容器，在厂内危废暂存间暂存。油泥、污泥临时存放时应采用专用桶进行储存，防止渗漏；其他固废如原料清理杂质、除尘器回收的粉尘等可采用袋装存放，在厂内固废暂存库暂存。固废间内并设立分区标志，由专人负责管理，禁止不同固废混合存放。

表3-2    固体废物产生、分类和处理处置情况

| 固体废物来源 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 类别 | 处理处置方式、去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料清理 | 杂质、回收粉尘 | 3667 | 一般工业固废 | 送垃圾填埋场 |
| 污水处理站 | 油泥 | 21.7 | 一般工业固废 | 外售 |
|  | 污泥 | 239.3 | 一般工业固废 | 送垃圾填埋场 |
| 精炼车间过滤 | 废弃白土 | 1620 | 一般工业固废 | 外售 |
| 废气处理 | 废活性炭 | 1.7 | 危险废物 | 有资质单位处置 |
| 生活 | 垃圾 | 39.5 | 城市生活垃圾 | 送垃圾填埋场 |
| 合计 | / | 5589.2 | / | / |

# 4环评主要结论及环评批复要求

## 4.1环评主要结论

（1）环境质量现状和区域主要环境问题

拟建项目环境质量现状监测由石家庄市环境监测站完成，石家庄市环境监测站属于二级站。监测时间为2007.6.8～2007.6.13。

评价区内SO2满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准要求。PM10超标，区域内空气质量一般。

评价区域内地下水所有监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，评价区域内地下水环境质量较好。

（2）营运期环境影响评价结论

①水环境

一、该项目生产的生活废水、浸出车间排水、精炼车间排水、真空泵排水及冲洗地面水，须一同送废水处理站(设计处理能力200m3/d)，经隔油+絮凝沉淀+气浮+水解酸化+SBR工艺处理后，经市政管网排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，外排废水须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准和污水处理厂进水水质要求。冷却系统排水和水软化站排污水须作为锅炉除尘器补充水，不得外排。

②大气环境

1#锅炉烟气采用新型多管除尘+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+有机催化脱硫脱硝装置，2#锅炉烟气采用二电场静电除尘器+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+有机催化脱硫脱硝装置。处理后烟气通过1根80m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。

棉籽油生产线剥壳、预处理车间在风选、筛选、剥壳、壳仁分离设备上方须设集气罩，含尘废气经引风机送入1台脉冲布袋除尘器除尘后，经20m高排气筒排放，粉尘排放须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

花生油预榨车间废气处理：花生筛选、风选去石工序设置3套布袋除尘器3根20m排气筒排放；原料振动筛分工序设置2台旋风除尘器2根20m排气筒排放；花生油压榨工序设置2个旋风除尘器（一开一备）1根20m排气筒，粉尘排放须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。花生炒籽、蒸炒异味采用油烟捕集器+活性炭吸附处理，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。去除炒籽后的筛选工序。

古法小榨工车间废气处理：榨油工序设置1台旋风除尘器1根25m排气筒；风选工序设置1台脉冲布袋除尘器1根25m排气筒；筛选、去石工序设置1台布袋除尘器1根25m排气筒；粉尘排放须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。炒籽工序设置1套集气罩+油烟捕集器+生物活性炭处理器+25m排气筒，废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

花生油和古法小榨炒籽工序加热方式为天然气加热，分别经1根8m排气筒排放，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。

棉籽油浸出车间和花生油浸出车间须分别在冷凝器上设集气罩收集产生的正已烷废气，经引风机送深冷+矿物油吸收塔处理(各一套)处理后，尾气经同一根20m排气筒排放，外排尾气中正已烷浓度须达到《大气污染物综合排放准》(GB16297-1996)表2二级标准(以非甲烷总烃计)。冷凝器回收的正已烷须循环使用，矿物油吸收塔所用矿物油吸收剂经解析再生后循环使用。精炼车间恶臭经引风机+输送管道送锅炉焚烧。

③声环境

项目设备须采取消声、减振等防治措施，确保厂界噪声可达《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)3类标准要求。

④固体废物

项目固体废物包括原料清理杂质、除尘器回收的粉尘、污水处理站污泥、油泥、生活垃圾、废弃白土和锅炉炉渣。污水处理站污泥、原料清理杂质、除尘器回收的粉尘及生活垃圾送垃圾填埋场，锅炉炉渣作为建筑材料外售，油泥、废弃白土出售给秦皇岛益海再生资源开发有限公司。固体废弃物对环境基本不产生影响。

废水事故池、污水处理站底部铺设耐腐蚀混凝土15cm，上铺设耐腐蚀砖等防渗，并加侧壁防渗；罐区、成品仓库、车间地面为混凝土地面，上涂耐磨环氧树脂地面涂料，厂区地面进行硬化，确保不对地下水造成污染。

⑤风险防范措施：厂区平面布置、建筑物设计须严格按照《建筑设计防火规范》要求进行设计，须设置消防和火灾报警系统，并采取防静电措施和机械通风设施。成品罐区建设1个50m3事故池，1个10m3事故池，2个1000 m3备用储罐；碱液储罐区建设20m3事故池，20 m3备用储罐；磷酸储罐区建设10m3事故池，10m3备用储罐；棉籽油浸出车间建设50m3事故池，200m3备用储罐；花生油浸出车间建设50m3事故池，50m3备用储罐；车间安装泡沫-雨淋联用系统；全厂建设250 m3消防废水兼初期雨水池和200m3废水事故池；氨水罐区建设5m3备用储罐，风险事故下废水不外排，经公司污水处理站处理达标后排入石家庄经济技术开发区污水处理站。

增加小包装车间及库房：在厂区南部建设了小包装车间，进行花生油灌装和包装，外购5L和500mL的塑料包装瓶，由全自动灌装包装机进行灌装、加盖、装箱，由输送带送至库房储存。

厂区平面布置变化：变更后棉籽油车间和精炼车间由厂区西南部变更为厂区东部，花生原料库向南与花生粕库平齐，厂区北侧为面粉和挂面生产区。锅炉房由项目西北角变更为项目花生预榨车间的南侧，小包装车间北侧；罐区分成一大一小两个罐区，小罐区设置在罐区北侧、浸出车间东侧；污水处理站由罐区西侧变更为罐区北侧。

（3）总量控制结论

本项目投产后年排放污染物总量必须控制在石家庄市环保局规定的控制指标以内，即：SO2 110.665 t/a、NOx 105.257 t/a、COD4.56 t/a、氨氮0.43 t/a。特征污染物：非甲烷总烃6.5t/a。

（4）项目可行性结论

益海（石家庄）工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程项目不在《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励、限制类和淘汰类目录中，为允许类项目，符合当前国家的产业政策，厂址选择可行，生产过程中通过污染物控制和治理，可使各项污染物达标排放，对环境影响较小，符合清洁生产要求。因此，在保证各项污染治理措施全面落实的前提下，从环保角度评价该项目是可行的。

## 4.2审批部门审批意见

一、该项目位于石家庄经济技术开发区内，年产浓香花生油3.62万吨，古法小榨花生油1.0万吨、棉籽油4.3万吨；总投资9872.74万元，其中环保投资945万元，占总投资的9.6%；计划于2007年12月开工建设，2008年12月投产运行。该项目在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染的措施和投资前提下，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，河北省环境保护局同意益海(石家庄)粮油工业有限公司按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护措施进行项目建设。

在项目建设过程中，根据实际生产需要，部分设备和环保设施发生变更，为此，益海(石家庄)粮油工业有限公司于2013年10月向河北省环保厅递交了变更申请。2014年8月5日通过了河北省环境工程评估中心在石家庄市组织召开的专家评审会。根据藁城市环境保护局初审意见、环境影响补充报告结论、专家评审意见和河北省环境工程评估中心的技术审核意见，经研究，在全面落实环评报告提出的各项污染防治措施的前提下，石家庄市环境保护同意《益海(石家庄)粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程环境影响补充报告》备案，并按照所列变更内容进行项目建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1、2台20t/h链条炉产生的烟气，配套建设1套新型多管除尘+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+有机催化脱硫脱硝装置和1套电除尘器+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+有机催化脱硫脱硝装置。

棉籽油生产线剥壳、预处理车间在风选、筛选、剥壳、壳仁分离设备上方须设集气罩，含尘废气经引风机送入1台脉冲布袋除尘器除尘后，经20m高排气筒排放，粉尘排放须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

棉籽油浸出车间和花生油浸出车间须分别在冷凝器上设集气罩收集产生的正已烷废气，经引风机送深冷+矿物油吸收塔处理(各一套)处理后，尾气经同一根20m排气筒排放，外排尾气中正已烷浓度须达到《大气污染物综合排放准》(GB16297-1996)表2二级标准(以非甲烷总烃计)。冷凝器回收的正已烷须循环使用，矿物油吸收塔所用矿物油吸收剂经解析再生后循环使用。

为了便于各工序的控制，花生筛选、风选废气处理设施为3套布袋除尘器3根排气筒；原料振动分级工序2台旋风除尘器2根排气筒；花生油压榨工序2个旋风除尘器（一开一备）1根排气筒；炒籽工序采用天然气加热，花生油炒籽异味经集气罩收集，经油烟捕集装置+活性炭吸附塔净化后排放，排气筒高度20m，恶臭排放浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

2、项目产生的生活废水、浸出车间排水、精炼车间排水、真空泵排水及冲洗地面水，须一同送废水处理站(设计处理能力200m3/d)，经隔油+絮凝沉淀+气浮+水解酸化+SBR工艺处理后，经市政管网排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，外排废水须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准和污水处理厂进水水质要求。冷却系统排水和水软化站排污水须作为锅炉除尘器补充水，不得外排。

3、严格按报告表要求落实各项固体废物处置措施，确保不对环境造成影响。

4、须采取消声、减振等防治措施，确保厂界噪声可达《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅲ类标准要求。

5、废水事故池、污水处理站构筑物须由混凝土构筑，内铺瓷砖；罐区、成品仓库，车间地面须用混凝土硬化，上涂环氧树脂涂料，确保不对地下水造成污染。

6、严格落实报告表规定的各项环境风险防范措施，制定环境风险应急预案。

(1)厂区平面布置、建筑物设计须严格按照《建筑设计防火规范》要求进行设计，须设置消防和火灾报警系统，并采取防静电措施和机械通风设施。(2)须建250m3消防废水池兼初期雨水池，一旦发生火灾，将消防废水送消防废水池贮存，经污水处理站处理后排入石家庄经济技术开发区污水处理厂。(3)须建200m3废水事故池，污水处理站一旦发生事故，将废水临时贮存在废水事故池中，待事故解除后，送污水处理站处理。(4)设一大一小两个罐区，大罐区内设21个储罐，其中10个1000t、10个500t、1个1000t备用，小罐区内设8个储罐，其中7个1000t、1个1000t备用。储罐周围须建设围堰，围堰容积200m3，防止物料外溢。棉籽油浸出车间须内设一个200m3事故池，一个200m3备用储罐，花生油浸出车间须设一个50m3事故池，一个50m3备用储罐。(5)碱液储存区须设一个20m3事故池、一个20m3备用储罐，磷酸储存区须设一个10m3事故池，一个10m3备用储罐，物料泄漏后，用回收装置将物料返回备用储罐。

7、环评报告规定的200m卫生防护距离内，不得建设居民、学校等永久环境敏感点。本项目在石家庄经济技术开发区污水处理厂整体技术改造完成并通过验收前，不得投入试生产。

8、严格按报告表要求，落实施工期各项污染防治措施，确保不对周围环境造成影响。

9、其他环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、本项目投产后年排放污染物总量必须控制在石家庄市环保局规定的控制指标以内，即：COD4.56t/a、氨氮0.43 t/a、烟尘41.9 t/a、粉尘3.89 t/a、SO2193.8 t/a，NOx：105.257 t/a，特征污染物非甲烷总烃6.5 t/a。严格落实环评报告表规定的区域污染物总量削减方案一并纳入环保验收内容。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向石家庄市环保局书面提交试生产申请，经检查同意后方可试生产，项目自试运行之日起，3个月内须向省环保局申请验收，经我局验收合格后方可投入正常运转。

五、该项目环境影响报告表及批复文件，环境影响补充报告及本文件一并作为本项目工程设计和环境管理的依据。

六、该项目要严格执行环境保护“三同时”制度，定期向石家庄市重点河流环境保护督查中心、藁城市环境保护局报告“三同时”完成情况。项目建成后，及时向石家庄市重点河流环境保护督查中心提交试运行报告，经石家庄市重点河流环境保护督查中心检查同意后方可进行试运行。建设单位应自项目试运行之日起3个月内，向我局申请竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。该项目环境保护“三同时”监督管理工作由石家庄市重点河流环境保护督查中心会同藁城市环境保护局负责，日常环境保护监督管理工作由藁城市环境保护局负责。

## 4.3审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-2。

表4-2    批复落实情况

| 序号 | 环评批复情况 | 批复落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2台20t/h链条炉产生的烟气，配套建设1套新型多管除尘+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+有机催化脱硫脱硝装置和1套电除尘器+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+有机催化脱硫脱硝装置。 | 2台20t/h链条炉改为1台10t/h天然气锅炉提供，锅炉烟气直接由1根35m烟囱排放。 |
|  | 棉籽油生产线剥壳、预处理车间在风选、筛选、剥壳、壳仁分离设备上方须设集气罩，含尘废气经引风机送入1台脉冲布袋除尘器除尘后，经20m高排气筒排放。 | 棉籽油生产线不再建设。 |
|  | 棉籽油浸出车间和花生油浸出车间须分别在冷凝器上设集气罩收集产生的正已烷废气，经引风机送深冷+矿物油吸收塔处理(各一套)处理后，尾气经同一根20m排气筒排放。 | 棉籽油生产线不再建设，花生油浸出车间已落实。 |
|  | 冷凝器回收的正已烷须循环使用，矿物油吸收塔所用矿物油吸收剂经解析再生后循环使用。 | 已落实。 |
|  | 花生筛选、风选废气处理设施为3套布袋除尘器3根排气筒 | 花生库新增花生预处理工序，除尘器、排气筒由3套变更为2套。 |
|  | 原料振动分级工序2台旋风除尘器2根排气筒 | 花生库新增花生预处理工序，为小榨车间、花生榨油车间提供经筛选、去石的花生米。车间不设震动筛分工序。 |
|  | 花生油压榨工序2个旋风除尘器（一开一备）1根排气筒 | 1个旋风除尘器，1根排气筒，无备用旋风除尘器。 |
|  | 炒籽工序采用天然气加热 | 已落实 |
|  | 花生油炒籽异味经集气罩收集，经油烟捕集装置+活性炭吸附塔净化后排放，排气筒高度20m。 | 已落实 |
| 2 | 生活废水、浸出车间排水、精炼车间排水、真空泵排水及冲洗地面水，一同送废水处理站，经隔油+絮凝沉淀+气浮+水解酸化+SBR工艺处理后，经市政管网排入石家庄经济技术开发区污水处理厂。 | 已落实 |
|  | 冷却系统排水和水软化站排污水须作为锅炉除尘器补充水，不得外排。 | 锅炉除尘器不再建设，故冷却系统排水和水软化站排污水一同送废水处理站处理。 |
| 3 | 严格按报告表要求落实各项固体废物处置措施。 | 已落实 |
| 4 | 采取消声、减振等防治措施。 | 已落实 |
| 5 | 废水事故池、污水处理站构筑物须由混凝土构筑，内铺瓷砖。 | 废水事故池容积200m3，污水处理站规模为200m3/d，底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm耐腐蚀混凝土硬化，侧壁耐腐蚀混凝土浇筑防渗，综合渗透系数≤1×10-10cm/s。 |
|  | 罐区、成品仓库、车间地面须用混凝土硬化，上涂环氧树脂涂料。 | 成品仓库、一般固废暂存间：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm抗渗混凝土硬化；油罐大罐区、小罐区：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm抗渗混凝土硬化+不发火砂浆面层，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；磷酸、液碱罐区：底部地面夯实+三合土铺底+双层防水布+200mm抗渗混凝土硬化+环氧树脂防腐，综合渗透系数≤1×10-10cm/s；车间地面：底部地面夯实+三合土铺底双层防水布+20cm抗渗混凝土+耐磨防渗地砖，综合渗透系数≤1×10-10cm/s。 |
| 6 | 厂区平面布置、建筑物设计须严格按照《建筑设计防火规范》要求进行设计，须设置消防和火灾报警系统，并采取防静电措施和机械通风设施。 | 已落实 |
|  | 250m3消防废水池兼初期雨水池 | 已落实 |
|  | 200m3废水事故池 | 已落实 |
|  | 大罐区1个1000t备用储罐 | 已落实 |
|  | 小罐区1个1000t备用储罐 | 已落实 |
|  | 储罐周围须建设围堰，围堰容积200m3，防止物料外溢 | 已落实 |
|  | 棉籽油浸出车间内设一个200m3事故池，一个200m3备用储罐 | 棉籽油生产线不再建设。 |
|  | 花生油浸出车间设一个50m3事故池，一个50m3备用储罐 | 已落实 |
|  | 碱液储存区须设一个20m3事故池、一个20m3备用储罐 | 20m3事故池变更为围堰防护，围堰尺寸为30×15×1.5m；备用罐容积由20m3变更为50m3 |
|  | 磷酸储存区须设一个10m3事故池，一个10m3备用储罐 | 已落实 |
| 7 | 200m卫生防护距离内，不得建设居民、学校等永久环境敏感点。 | 已落实 |
| 8 | 严格按报告表要求，落实施工期各项污染防治措施，确保不对周围环境造成影响。 | 已落实 |
| 9 | 年排放污染物总量必须控制在石家庄市环保局规定的控制指标以内，即：COD4.56t/a、氨氮0.43 t/a、烟尘41.9 t/a、粉尘3.89 t/a、SO2193.8 t/a，NOx：105.257 t/a，特征污染物非甲烷总烃6.5 t/a。 | 满足要求 |

# 5验收评价标准

## 5.1污染物排放标准

### 5.1.1废气

表5-1    废气排放执行标准

| 污染源 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 花生库预处理废气；花生榨油车间去石、进料、出料、压榨废气；粕库打包废气；小榨车间筛选、去石、出料、榨油废气；精炼车间进料废气 | 颗粒物 | 最高允许排放浓度 120mg/m3 排气筒高12m， 排放速率≤1.12kg/h； 排气筒高13m， 排放速率≤1.31kg/h； 排气筒高15m， 排放速率≤3.5kg/h； 排气筒高20m， 排放速率≤5.9kg/h 排气筒高25m， 排放速率≤14.45kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 花生榨油车间炒籽废气；小榨车间炒籽废气 | 臭气浓度 | 排气筒高15m，2000 排气筒高25m，6000 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93表2标准 |
| 精炼车间高压小锅炉 | 烟尘、SO2、NOx、臭气浓度 | 烟尘浓度20mg/m3， SO2浓度50mg/m3， 氮氧化物150mg/m3 臭气浓度2000（无量纲） | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉标准，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93表2标准 |
| 10t/h天然气锅炉烟气 | 烟尘、SO2、NO | 烟尘浓度20mg/m3， SO2浓度50mg/m3， 氮氧化物150mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉标准 |
| 花生榨油车间天然气炒炉；小榨车间天然气炒炉 | 烟尘、SO2、NO | 烟尘浓度50mg/Nm3， SO2浓度400mg/Nm3， 氮氧化物400mg/Nm3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1、表2其它新建炉窑 |
| 浸出车间冷凝器 | 正己烷（以非甲烷总烃计） | 最高允许排放浓度 120mg/m3 最高允许排放速率 17kg/h | 《大气污染综合排放标标准准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 花生榨油车间过滤车间 | 油烟（以非甲烷总烃计） | 最高允许排放浓度 120mg/m3 最高允许排放速率 17kg/h | 《大气污染综合排放标标准准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 无组织排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 颗粒物周界外浓度限值1.0mg/m3 非甲烷总烃周界外浓度限值4.0 mg/m3 臭气浓度限值30（无量纲） | 《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2； 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准 |

### 5.1.2废水

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和开发区污水处理厂进水水质要求。

表5-2    废水排放执行标准

| 污染源 | 项目 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区污水处理站进口、出口 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准，石家庄经济技术开发区污水处理厂进水水质要求 | pH 6~9 COD≤150mg/L NH3-N 25mg/L SS≤150mg/L BOD5≤30 mg/L 动植物油≤15mg/L |

### 5.1.3噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。标准值见表5-3。

表5-3    厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境 | 3类 | 昼间 | 65 | dB(A) |
|  |  | 夜间 | 55 | dB(A) |

### 5.1.4固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）。

## 5.2总量控制指标

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010] 97号），“十二五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2 四种主要污染物实施国家总量控制。

经核算，本项目含尘废气量31498.5万m3/a，粉尘排放量2.372t/a；天然气燃烧烟气量1600.28万m3/a，烟尘排放量0.078t/a，SO2排放量0.093t/a，氮氧化物排放量1.037t/a；有机废气量668.76万m3/a，有机物排放量0.410t/a。本项目废水排放量2.958万吨/a，COD排放量1.716t/a，氨氮排放量0.097t/a。

根据排放标准核算，污染物年排放总量为COD：4.437t/a；氨氮：0.740t/a；SO2：14.550t/a；氮氧化物：22.378 t/a。

# 6质量保障措施和监测分析方法

河北正洁环境科技有限公司于2017年12月12日至2018年1月6日对益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程的有组织废气、无组织废气、废水噪声进行了检测并出具检测报告。监测期间，企业正常生产，生产负荷大于75%，满足现场检测条件。监测期间工况调查结果见表6-1。

表6-1    排放废气监测点位、项目及频次

| 检测日期 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年12月18日 | 浓香花生油 | 120.67t/d | 102t/a | 84.5% |
|  | 古法小榨花生油 | 33.33t/d | 32t/a | 96.0% |
| 2017年12月19日 | 浓香花生油 | 120.67t/d | 103t/a | 85.4% |
|  | 古法小榨花生油 | 33.33t/d | 30t/a | 90.0% |
| 2017年12月20日 | 浓香花生油 | 120.67t/d | 105t/a | 87.0% |
|  | 古法小榨花生油 | 33.33t/d | 29t/a | 87.0% |
| 2018年1月3日 | 浓香花生油 | 120.67t/d | 104t/a | 86.2% |
|  | 古法小榨花生油 | 33.33t/d | 30t/a | 90.0% |
| 2018年1月4日 | 浓香花生油 | 120.67t/d | 106t/a | 87.8% |
|  | 古法小榨花生油 | 33.33t/d | 31t/a | 93.0% |
| 2018年1月5日 | 浓香花生油 | 120.67t/d | 104t/a | 86.2% |
|  | 古法小榨花生油 | 33.33t/d | 28t/a | 84.0% |

## 6.1质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2检测分析方法

### 6.2.1监测点位、项目及频次

1废气监测

表6-2    排放废气监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 花生库预处理废气； 花生榨油车间去石、进料、出料、压榨废气； 粕库打包废气； 小榨车间筛选、去石、出料、榨油废气； 精炼车间进料废气 | 颗粒物 | 监测2天，每天分时间段采样3次 |
| 花生榨油车间炒籽废气； 小榨车间炒籽废气 | 臭气浓度 |  |
| 精炼车间高压小锅炉 | 烟尘、SO2、NOx、臭气浓度 |  |
| 10t/h天然气锅炉烟气； 花生榨油车间天然气炒炉； 小榨车间天然气炒炉 | 烟尘、SO2、NO |  |
| 浸出车间冷凝器 | 非甲烷总烃 |  |
| 花生榨油车间过滤车间 | 油烟 |  |
| 无组织排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |

2废水检测

表6-3   排放废水监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区污水处理站进口、出口 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油 | 监测2天，每天分时间段采样4次 |

3噪声监测

表6-4    噪声监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东、南、西、北各布设一个噪声监测点 | 连续等效A声级，LeqdB(A) | 监测2天，每天昼间、夜间各监测1次 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-5    废气污染物检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭带法》（GBT 14675-1993） | -- | （无量纲） |
| 正己烷 | 空气和废气监测分析方法 气相色谱法 | GC979011型气相色谱仪 | 0.2ng |
| 非甲烷总烃 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ/T38-1999） | GC9790气相色谱仪（HBZJ-F-027） | 4×10-2mg/m3 |
| 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996) | AUW-220D分析天平 （HBZJ-F-012） | -- |
| 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》（HJ693-2014） | 3012H自动烟气测试仪（HBZJ-C-013、HBZJ-C-042、HBZJ-C-053） | 3mg/m3 |
| 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法》（HJ/T57-2000） | 3012H自动烟气测试仪（HBZJ-C-013、HBZJ-C-042、HBZJ-C-053） | 3mg/m3 |
| 颗粒物 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T15432-1995） | AUW-220D分析天平 （HBZJ-F-012） | 0.001mg/m3 |

表6-6    废水污染物检测项目分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH 便携式 pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）3.1.6.2 | 便携式pH计（HBZJ-F-006） | 0.01（无量纲） |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017 | 50mL滴定管 SD-50-01 | 4mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 | AUY220万分之一天平（HBZJ-F-012） | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳式试剂分光光度法 HJ535-2009 | 754紫外可见分光光度计（HBZJ-F-009） | 0.025mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | SPX-150B 生化培养箱（HBZJ-F-004） | 0.5mg/L |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HT637-2012 | 红外分光光度仪JLBG-125 | 0.04mg/L |
| 磷酸盐 |  |  |  |

表6-6    厂界噪声检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) | AWA5680型多功能声级计及AWA6221B型声校准器（HBZJ-C-208） |

### 6.2.3噪声检测点位示意图

# 7验收监测结果及分析

## 7.1检测结果

### 7.1.1有组织废气检测结果

表7-1    有组织废气颗粒物检测结果

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018-01-03 | 脉冲除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 14875 | 14952 | 14495 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 25.6 | 32.5 | 29.4 | / | / |
|  | 花生库预处理废气脉冲除尘器排气筒P1（12m） | 排气量 | Nm3/h | 14353 | 14456 | 14132 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.076 | 0.077 | 0.071 | ≤1.12 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 80 | 84 | 83 | / | / |
| 2018-01-04 | 脉冲除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 14583 | 14993 | 14799 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 31.1 | 23.2 | 35.2 | / | / |
|  | 花生库预处理废气脉冲除尘器排气筒P1（12m） | 排气量 | Nm3/h | 14064 | 14697 | 14255 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.080 | 0.081 | 0.077 | ≤1.12 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 82 | 77 | 85 | / | / |
| 2018.01.04 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 16734 | 13794 | 13929 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 32.5 | 50.2 | 39.3 | / | / |
|  | 花生榨油车间（北侧FN105）去石废气除尘器排气筒P2（15m） | 排气量 | Nm3/h | 19480 | 19801 | 19680 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.090 | 0.095 | 0.085 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 84 | 86 | 85 | / | / |
| 2018.01.05 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 16955 | 16957 | 16950 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 37.5 | 18.4 | 29.7 | / | / |
|  | 花生榨油车间（北侧FN105）去石废气除尘器排气筒P2（15m） | 排气量 | Nm3/h | 20002 | 19449 | 19372 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.092 | 0.099 | 0.091 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 81 | 58 | 76 | / | / |

表7-1    有组织废气颗粒物检测结果（续1）

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.04 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 16615 | 16822 | 16454 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 19.1 | 23.5 | 21.7 | / | / |
|  | 花生榨油车间（南侧FN106）去石废气除尘器排气筒P3（15m） | 排气量 | Nm3/h | 20831 | 19679 | 20377 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.140 | 0.124 | 0.130 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 50 | 64 | 58 | / | / |
| 2018.01.05 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 16377 | 16188 | 15765 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 27.0 | 28.1 | 22.0 | / | / |
|  | 花生榨油车间（南侧FN106）去石废气除尘器排气筒P3（15m） | 排气量 | Nm3/h | 20084 | 20448 | 19828 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.123 | 0.127 | 0.115 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 66 | 66 | 59 | / | / |
| 2018.01.04 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 3247 | 3219 | 3148 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 650.1 | 557.7 | 532.6 | / | / |
|  | 花生榨油车间进料废气除尘器排气筒P4 （15m） | 排气量 | Nm3/h | 3105 | 3003 | 3029 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 12.6 | 10.0 | 11.3 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.039 | 0.030 | 0.034 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 98 | 98 | 98 | / | / |
| 2018.01.05 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 3039 | 3243 | 3236 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 444.4 | 375.5 | 489.0 | / | / |
|  | 花生榨油车间进料废气除尘器排气筒P4 （15m） | 排气量 | Nm3/h | 2940 | 3073 | 3059 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 11.1 | 12.4 | 10.6 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.033 | 0.038 | 0.032 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 98 | 97 | 98 | / | / |
| 2018.01.04 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 439 | 425 | 425 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 192.5 | 174.3 | 135.3 | / | / |
|  | 花生榨油车间出料废气除尘器排气筒P5 （13m） | 排气量 | Nm3/h | 309 | 308 | 296 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.002 | 0.003 | 0.003 | ≤1.31 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 97 | 96 | 96 | / | / |
| 2018.01.05 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 419 | 418 | 407 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 196.0 | 191.6 | 174.8 | / | / |
|  | 花生榨油车间出料废气除尘器排气筒P5 （13m） | 排气量 | Nm3/h | 309 | 300 | 307 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 9.2 | 6.5 | 7.7 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.003 | 0.002 | 0.002 | ≤1.31 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 97 | 98 | 97 | / | / |

表7-1    有组织废气检测结果（续2）

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.04 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 4125 | 4231 | 4138 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 31.3 | 25.3 | 33.4 | / | / |
|  | 花生榨油车间压榨废气除尘器排气筒P6 （15m） | 排气量 | Nm3/h | 5985 | 5985 | 6111 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.028 | 0.029 | 0.032 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 79 | 73 | 77 | / | / |
| 2018.01.05 | 除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 4797 | 4775 | 4678 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 32.0 | 26.6 | 31.0 | / | / |
|  | 花生榨油车间压榨废气除尘器排气筒P6 （15m） | 排气量 | Nm3/h | 6119 | 5999 | 5942 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.029 | 0.032 | 0.030 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 76 | 68 | 73 | / | / |
| 2018.01.04 | 油烟捕集器入口 | 排气量 | Nm3/h | 558 | 539 | 524 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.61 | 1.71 | 1.74 | / | / |
|  | 花生榨油车间过滤机组油雾捕集器废气排气筒P7（15m） | 排气量 | Nm3/h | 381 | 371 | 415 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.90 | 0.81 | 0.87 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | ≤17 | 达标 |
|  |  | 去除效率 | % | 62 | 67 | 60 | / | / |
| 2018.01.05 | 油烟捕集器入口 | 排气量 | Nm3/h | 603 | 615 | 638 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.53 | 1.48 | 1.56 | / | / |
|  | 花生榨油车间过滤机组油雾捕集器废气排气筒 P7（15m） | 排气量 | Nm3/h | 464 | 483 | 483 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.79 | 0.80 | 0.72 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | ≤17 | 达标 |
|  |  | 去除效率 | % | 60 | 58 | 65 | / | / |
| 2018.01.04 | 脉冲除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 1559 | 1447 | 1476 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 411.3 | 479.5 | 435.9 | / | / |
|  | 粕库打包（东侧FN485）废气脉冲除尘器排气筒P8（15m） | 排气量 | Nm3/h | 1414 | 1465 | 1416 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 9.8 | 6.7 | 6.5 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.010 | 0.009 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 98 | 99 | 98 | / | / |
| 2018.01.05 | 脉冲除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 1578 | 1482 | 1482 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 416.1 | 435.3 | 324.3 | / | / |
|  | 粕库打包（东侧FN485）废气脉冲除尘器排气筒P8（15m） | 排气量 | Nm3/h | 1427 | 1435 | 1385 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.009 | 0.010 | 0.010 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 99 | 98 | 98 | / | / |

表7-1    有组织废气检测结果（续3）

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.04 | 脉冲除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 1011 | 1011 | 1013 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 165.2 | 176.1 | 160.8 | / | / |
|  | 粕库打包（中间FN 481）废气脉冲除尘器排气筒 P9（15m） | 排气量 | Nm3/h | 935 | 958 | 931 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 97 | 97 | 97 | / | / |
| 2018.01.05 | 脉冲除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 1173 | 1147 | 1123 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 163.9 | 179.2 | 198.0 | / | / |
|  | 粕库打包（中间FN 481）废气脉冲除尘器排气筒 P9（15m） | 排气量 | Nm3/h | 916 | 959 | 960 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 97 | 98 | 98 | / | / |
| 2018.01.04 | 脉冲除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 2589 | 2636 | 2202 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 299.4 | 146.0 | 260.8 | / | / |
|  | 粕库打包（西侧FN 471）废气脉冲除尘器排气筒 P10（15m） | 排气量 | Nm3/h | 2079 | 2109 | 2180 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.015 | 0.016 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 98 | 96 | 97 | / | / |
| 2018.01.05 | 脉冲除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 2475 | 2476 | 2345 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 154.5 | 283.3 | 241.9 | / | / |
|  | 粕库打包（西侧FN 471）废气脉冲除尘器排气筒 P10（15m） | 排气量 | Nm3/h | 2162 | 2113 | 2151 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.017 | 0.016 | ≤3.5 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 95 | 98 | 97 | / | / |
| 2018.01.03 | 东除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 10100 | 9891 | 9396 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 318.8 | 309.5 | 370.5 | / | / |
|  | 小榨车间筛选+去石废气东除尘器排气筒P11-1（25m） | 排气量 | Nm3/h | 8764 | 8966 | 9227 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.090 | 0.095 | 0.088 | ≤14.45 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 97 | 97 | 97 | / | / |
| 2018.01.04 | 东除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 8661 | 10129 | 10057 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 343.3 | 406.4 | 388.9 | / | / |
|  | 小榨车间筛选+去石废气东除尘器排气筒P11-1（25m） | 排气量 | Nm3/h | 8214 | 8288 | 9148 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 9.3 | 8.8 | 9.9 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.076 | 0.073 | 0.091 | ≤14.45 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 97 | 98 | 98 | / | / |

表7-1    有组织废气检测结果（续4）

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.03 | 西除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 6074 | 6473 | 5844 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 208.8 | 157.2 | 194.1 | / | / |
|  | 小榨车间筛选+去石废气西除尘器排气筒P11-2（25m） | 排气量 | Nm3/h | 7276 | 7804 | 7952 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 7.7 | 4.8 | 4.2 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.056 | 0.037 | 0.033 | ≤14.45 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 96 | 96 | 97 | / | / |
| 2018.01.04 | 西除尘器入口 | 排气量 | Nm3/h | 6070 | 6435 | 6273 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 146.5 | 190.0 | 237.6 | / | / |
|  | 小榨车间筛选+去石废气西除尘器排气筒P11-2（25m） | 排气量 | Nm3/h | 7253 | 7992 | 7991 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 8.3 | 7.2 | 5.5 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.060 | 0.058 | 0.044 | ≤14.45 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 93 | 95 | 97 | / | / |
| 2018.01.03 | 沙克龙入口 | 排气量 | Nm3/h | 5577 | 5576 | 5531 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 191.2 | 231.8 | 250.8 | / | / |
|  | 小榨车间出料废气东除尘器排气筒P12（25m） | 排气量 | Nm3/h | 4333 | 4334 | 4122 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 16.7 | 15.5 | 8.1 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.072 | 0.067 | 0.033 | ≤14.45 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 93 | 95 | 97 | / | / |
| 2018.01.04 | 沙克龙入口 | 排气量 | Nm3/h | 5392 | 5679 | 5475 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 230.7 | 223.1 | 302.3 | / | / |
|  | 小榨车间出料废气东除尘器排气筒P12（25m） | 排气量 | Nm3/h | 4637 | 4606 | 4632 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 13.6 | 14.2 | 15.2 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.063 | 0.065 | 0.070 | ≤14.45 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 95 | 95 | 96 | / | / |
| 2018.01.03 | 沙克龙入口 | 排气量 | Nm3/h | 2382 | 1968 | 2179 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 228.8 | 283.2 | 291.0 | / | / |
|  | 小榨车间榨油废气沙克龙排气筒P13（25m） | 排气量 | Nm3/h | 2455 | 2674 | 2599 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 6.4 | 5.3 | 5.9 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.014 | 0.015 | ≤14.45 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 97 | 97 | 98 | / | / |
| 2018.01.04 | 沙克龙入口 | 排气量 | Nm3/h | 1968 | 2012 | 1964 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 286.4 | 243.3 | 245.5 | / | / |
|  | 小榨车间榨油废气沙克龙排气筒P13（25m） | 排气量 | Nm3/h | 2565 | 2565 | 2588 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.014 | 0.013 | ≤14.45 | 达标 |
|  | 去除效率 | % | 97 | 97 | 97 | / | / |

表7-1    有组织废气检测结果（续5）

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2017.12.18 | 精炼车间（EP675）进料废气排气筒P14（15m） | 排气量 | Nm3/h | 737 | 722 | 805 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 6.2 | 6.3 | 7.5 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.005 | 0.005 | 0.006 | ≤3.5 | 达标 |
| 2017.12.19 | 精炼车间（EP675）进料废气排气筒P14（15m） | 排气量 | Nm3/h | 787 | 749 | 767 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ≤3.5 | 达标 |
| 2017.12.18 | 精炼车间（EP575）进料废气排气筒P15（15m） | 排气量 | Nm3/h | 219 | 280 | 278 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 94.0 | 102.6 | 110.2 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.021 | 0.029 | 0.031 | ≤3.5 | 达标 |
| 2017.12.19 | 精炼车间（EP575）进料废气排气筒P15（15m） | 排气量 | Nm3/h | 362 | 325 | 367 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 84.4 | 108.0 | 93.4 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.031 | 0.035 | 0.034 | ≤3.5 | 达标 |
| 2017.12.18 | 精炼车间（EP505）进料废气排气筒P16（15m） | 排气量 | Nm3/h | 383 | 354 | 344 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 113.5 | 105.7 | 108.1 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.043 | 0.037 | 0.037 | ≤3.5 | 达标 |
| 2017.12.19 | 精炼车间（EP505）进料废气排气筒P16（15m） | 排气量 | Nm3/h | 373 | 388 | 378 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | mg/m3 | 100.3 | 100.7 | 107.6 | ≤120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.037 | 0.039 | 0.041 | ≤3.5 | 达标 |

表7-2    有组织废气锅炉/炒炉烟尘烟气检测结果

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.03 | 精炼车间燃气高压小锅炉排气筒P17 （25m） | 排气量 | Nm3/h | 526 | 603 | 703 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | / |
|  |  | 烟尘（实测） | mg/m3 | 5.7 | 5.1 | 6.2 | / | / |
|  |  | 烟尘（折算） | mg/Nm3 | 5.3 | 4.8 | 5.9 | 20 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫（实测） | mg/m3 | 26 | 18 | 20 | / | / |
|  |  | 二氧化硫（折算） | mg/Nm3 | 24 | 17 | 19 | 50 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物（实测） | mg/m3 | 123 | 121 | 115 | / | / |
|  |  | 氮氧化物（折算） | mg/Nm3 | 114 | 114 | 110 | 150 | 达标 |
| 2018.01.04 | 精炼车间燃气高压小锅炉排气筒P17 （25m） | 排气量 | Nm3/h | 499 | 600 | 669 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 20 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 28 | 21 | 20 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 27 | 20 | 19 | 50 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 112 | 123 | 121 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 107 | 116 | 112 | 150 | 达标 |
| 2018.01.03 | 10t/h天然气锅炉排气筒P18（35m） | 排气量 | Nm3/h | 4136 | 3913 | 3633 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 20 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 4 | 6 | 4 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 4 | 6 | 4 | 50 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 78 | 78 | 82 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 78 | 78 | 80 | 150 | 达标 |
| 2018.01.04 | 10t/h天然气锅炉排气筒P18（35m） | 排气量 | Nm3/h | 4868 | 4539 | 3711 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 20 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 3 | 5 | 5 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 3 | 5 | 5 | 50 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 79 | 78 | 80 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 77 | 77 | 80 | 150 | 达标 |

表7-2    有组织废气锅炉/炒炉烟尘烟气检测结果（续1）

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.04 | 花生榨油车间天然气炒炉排气筒（北侧东边）P19（15m） | 排气量 | Nm3/h | 111 | 158 | 139 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 15.0 | 15.7 | 15.7 | 1.7 | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 4 | 6 | 3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 12 | 20 | 10 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 38 | 30 | 33 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 111 | 99 | 109 | 400 | 达标 |
| 2018.01.05 | 花生榨油车间天然气炒炉排气筒（北侧东边）P19（15m） | 排气量 | Nm3/h | 170 | 166 | 147 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 15.9 | 15.8 | 16.4 | 1.7 | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 15.8 | 17.2 | 17.9 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 5 | 5 | 4 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 17 | 17 | 15 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 29 | 30 | 29 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 100 | 101 | 110 | 400 | 达标 |
| 2018.01.04 | 花生榨油车间天然气炒炉排气筒（北侧西边）P20（15m） | 排气量 | Nm3/h | 218 | 212 | 220 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 9.9 | 12.8 | 10.9 | 1.7 | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 7.9 | 10.5 | 7.8 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 3 | 3 | 5 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 4 | 6 | 9 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 57 | 50 | 56 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 90 | 107 | 97 | 400 | 达标 |
| 2018.01.05 | 花生榨油车间天然气炒炉排气筒（北侧西边）P20（15m） | 排气量 | Nm3/h | 219 | 219 | 205 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 12.0 | 11.8 | 12.7 | 1.7 | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 4 | 7 | 5 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 8 | 13 | 11 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 48 | 48 | 44 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 93 | 91 | 93 | 400 | 达标 |

表7-2    有组织废气锅炉/炒炉烟尘烟气检测结果（续2）

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.04 | 花生榨油车间天然气炒炉排气筒（南侧）P21 （15m） | 排气量 | Nm3/h | 519 | 472 | 509 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 15.7 | 15.3 | 15.2 | / | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 14.2 | 13.2 | 12.4 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 未检出 | 3 | 未检出 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 未检出 | 9 | 未检出 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 29 | 9 | 6 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 96 | 28 | 18 | 400 | 达标 |
| 2018.01.05 | 花生榨油车间天然气炒炉排气筒（南侧）P21 （15m） | 排气量 | Nm3/h | 433 | 513 | 569 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 15.4 | 15.4 | 15.4 | / | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 15.6 | 14.7 | 13.1 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 4 | 3 | 未检出 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 13 | 9 | 未检出 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 4 | 7 | 25 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 13 | 22 | 78 | 400 | 达标 |
| 2018.01.04 | 小榨车间（南侧RS157+ RS154）天然气炒炉排气筒P22（20m） | 排气量 | Nm3/h | 963 | 843 | 805 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 16.1 | 16.2 | 16.6 | / | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 15.0 | 17.5 | 18.7 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 3 | 3 | 3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 11 | 11 | 12 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 6 | 5 | 5 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 21 | 18 | 20 | 400 | 达标 |
| 2018.01.05 | 小榨车间（南侧RS157+ RS154）天然气炒炉排气筒 P22（20m） | 排气量 | Nm3/h | 443 | 563 | 487 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 16.1 | 16.3 | 16.6 | / | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 14.6 | 16.8 | 17.1 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 3 | 4 | 3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 11 | 15 | 12 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 4 | 4 | 4 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 14 | 15 | 16 | 400 | 达标 |

表7-2    有组织废气锅炉/炒炉烟尘烟气检测结果（续3）

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.04 | 小榨车间（中间RS156）天然气炒炉排气筒 P23（20m） | 排气量 | Nm3/h | 211 | 210 | 298 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 16.6 | 15.1 | 15.8 | / | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 13.9 | 12.2 | 11.4 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 4 | 未检出 | 未检出 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 16 | 未检出 | 未检出 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 5 | 4 | 5 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 20 | 12 | 17 | 400 | 达标 |
| 2018.01.05 | 小榨车间（中间RS156）天然气炒炉排气筒 P23（20m） | 排气量 | Nm3/h | 296 | 301 | 302 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 15.9 | 15.6 | 15.6 | / | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 12.4 | 9.7 | 10.0 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 5 | 未检出 | 3 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 17 | 未检出 | 10 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 4 | 4 | 3 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 14 | 13 | 10 | 400 | 达标 |
| 2018.01.04 | 小榨车间（北间RS155）天然气炒炉排气筒 P24（20m） | 排气量 | Nm3/h | 103 | 131 | 109 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 12.4 | 11.6 | 11.5 | / | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 6.7 | 5.5 | 5.1 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 13.6 | 10.2 | 9.4 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 3 | 4 | 5 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 6 | 7 | 9 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 53 | 54 | 51 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 108 | 101 | 94 | 150 | 达标 |
| 2018.01.05 | 小榨车间（北间RS155）天然气炒炉排气筒 P24（20m） | 排气量 | Nm3/h | 187 | 137 | 138 | / | / |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | <1 | <1 | ＜1 | 达标 |
|  |  | 含氧量 | % | 10.6 | 11.8 | 11.4 | / | / |
|  |  | 烟尘(实测) | mg/m3 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | / | / |
|  |  | 烟尘(折算) | mg/Nm3 | 11.1 | 11.8 | 11.3 | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫(实测) | mg/m3 | 4 | 5 | 5 | / | / |
|  |  | 二氧化硫(折算) | mg/Nm3 | 7 | 10 | 9 | 400 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物(实测) | mg/m3 | 62 | 61 | 61 | / | / |
|  |  | 氮氧化物(折算) | mg/Nm3 | 104 | 116 | 111 |  |  |

表7-3    有组织废气臭气浓度和非甲烷总烃检测结果

| 检测时间 | 检测位置 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.04 | 处理装置入口 | 臭气浓度 | 无量纲 | 22909 | 30903 | 54954 |  |  |
|  | 花生榨油车间炒籽废气水喷淋+活性炭装置排气筒P25（20m） | 臭气浓度 | 无量纲 | 1738 | 1318 | 1738 | 2000 | 达标 |
| 2018.01.05 | 处理装置入口 | 臭气浓度 | 无量纲 | 54954 | 30903 | 30903 |  |  |
|  | 花生榨油车间炒籽废气排气筒P25（20m） | 臭气浓度 | 无量纲 | 1318 | 1738 | 1738 | 2000 | 达标 |
| 2018.01.04 | 处理装置入口 | 臭气浓度 | 无量纲 | 97724 | 54954 | 54954 | 6000 | 达标 |
|  | 小榨车间炒籽废气活性炭装置排气筒P26（25m） | 臭气浓度 | 无量纲 | 3090 | 4169 | 5945 | 6000 | 达标 |
| 2018.01.05 | 处理装置入口 | 臭气浓度 | 无量纲 | 97724 | 97724 | 54954 |  |  |
|  | 小榨车间炒籽废气活性炭装置排气筒P26（25m） | 臭气浓度 | 无量纲 | 4169 | 4169 | 5945 |  |  |
| 2012.12.19 | 精炼车间燃气高压小锅炉排气筒P17（25m） | 臭气浓度 | 无量纲 | 174 | 174 | 232 | 6000 | 达标 |
| 2012.12.20 |  | 臭气浓度 | 无量纲 | 232 | 174 | 174 | 6000 | 达标 |
| 2017.11.28 | 浸出车间矿物油吸收塔进口 | 排气量 | m3/h | 491 | 453 | 476 | / | / |
|  |  | 正己烷 | mg/m3 | 420 | 395 | 387 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.206 | 0.179 | 0.184 | / | / |
|  | 浸出车间矿物油吸收塔排气筒出口（20m） | 排气量 | m3/h | 521 | 474 | 486 | / | / |
|  |  | 正己烷 | mg/m3 | 117 | 112 | 118 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.061 | 0.053 | 0.057 | 17 | 达标 |
| 2017.11.29 | 浸出车间矿物油吸收塔进口 | 排气量 | m3/h | 482 | 475 | 460 | / | / |
|  |  | 正己烷 | mg/m3 | 396 | 403 | 378 | / |  |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.191 | 0.191 | 0.174 | / |  |
|  | 浸出车间矿物油吸收塔排气筒出口（20m） | 排气量 | m3/h | 509 | 497 | 489 | / | / |
|  |  | 正己烷 | mg/m3 | 115 | 113 | 109 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.059 | 0.056 | 0.053 | 17 | 达标 |

### 7.1.2无组织废气检测结果

表7-4   无组织废气检测结果

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2018.01.04 | 下风向监控点1# | 颗粒物 | mg/m3 | 0.150 | 0.186 | 0.169 | 1.0 | 达标 |
|  | 下风向监控点2# |  |  | 0.167 | 0.153 | 0.169 |  |  |
|  | 下风向监控点3# |  |  | 0.200 | 0.203 | 0.153 |  |  |
|  | 上风向参照点4# |  |  | 0.133 | 0.102 | 0.119 |  |  |
| 2018.01.05 | 下风向监控点1# | 颗粒物 | mg/m3 | 0.131 | 0.167 | 0.186 | 1.0 | 达标 |
|  | 下风向监控点2# |  |  | 0.180 | 0.200 | 0.169 |  |  |
|  | 下风向监控点3# |  |  | 0.164 | 0.233 | 0.136 |  |  |
|  | 上风向参照点4# |  |  | 0.115 | 0.100 | 0.136 |  |  |
| 2018.01.04 | 下风向监控点1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.74 | 0.93 | 0.91 | 4.0 | 达标 |
|  | 下风向监控点2# |  |  | 0.85 | 0.91 | 0.92 |  |  |
|  | 下风向监控点3# |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.94 |  |  |
| 2018.01.05 | 下风向监控点1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 4.0 | 达标 |
|  | 下风向监控点2# |  |  | 0.94 | 0.93 | 0.93 |  |  |
|  | 下风向监控点3# |  |  | 0.90 | 0.97 | 0.90 |  |  |
| 2018.01.04 | 下风向监控点1# | 臭气浓度 | -- | <10 | <10 | <10 | 30 | 达标 |
|  | 下风向监控点2# |  |  | <10 | <10 | <10 |  |  |
|  | 下风向监控点3# |  |  | <10 | <10 | <10 |  |  |
| 2018.01.05 | 下风向监控点1# | 臭气浓度 | -- | <10 | <10 | <10 | 30 | 达标 |
|  | 下风向监控点2# |  |  | <10 | <10 | <10 |  |  |
|  | 下风向监控点3# |  |  | <10 | <10 | <10 |  |  |

### 7.1.3废水检测结果

表7-5    废水检测结果

| 检测点位 | 检测时间 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | / | / |
| 厂内污水处理厂进口 | 2018.01.03 | pH | 无量纲 | -- | -- | -- | -- | / | / |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 25.50 | 25.06 | 25.79 | 26.15 | / | / |
|  |  | COD | mg/L | 4.20×103 | 4.22×103 | 4.21×103 | 4.20×103 | / | / |
|  |  | SS | mg/L | 1.38×103 | 1.40×103 | 1.28×103 | 1.35×103 | / | / |
|  |  | BOD5 | mg/L | 1.70×103 | 1.63×103 | 1.55×103 | 1.65×103 | / | / |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 101.52 | 99.69 | 93.75 | 87.87 | / | / |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 4.52 | 4.18 | 4.26 | 4.31 |  |  |
|  | 2018.01.04 | pH | 无量纲 | -- | -- | -- | -- | / | / |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 25.14 | 25.93 | 26.66 | 26.73 | / | / |
|  |  | COD | mg/L | 4.10×103 | 4.20×103 | 4.15×103 | 4.18×103 | / | / |
|  |  | SS | mg/L | 1.28×103 | 1.28×103 | 1.20×103 | 1.22×103 | / | / |
|  |  | BOD5 | mg/L | 1.63×103 | 1.60×103 | 1.63×103 | 1.80×103 | / | / |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 220.7 | 267.6 | 243.4 | 220.5 | / | / |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 4.29 | 4.38 | 4.41 | 4.53 |  |  |
| 厂内污水处理厂出口 | 2017-12-15 | pH | 无量纲 | 8.08 | 8.12 | 8.11 | 8.08 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.275 | 3.253 | 3.159 | 3.304 | 25 | 达标 |
|  |  | COD | mg/L | 55 | 58 | 60 | 61 | 150 | 达标 |
|  |  | SS | mg/L | 32 | 25 | 28 | 28 | 150 | 达标 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 24.4 | 22.7 | 22.4 | 22.0 | 30 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 2.64 | 2.51 | 2.54 | 2.48 | 15 | 达标 |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 1.0 | 达标 |
|  | 2017-12-16 | pH | 无量纲 | 8.14 | 8.09 | 8.12 | 8.13 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.325 | 3.246 | 3.304 | 3.376 | 25 | 达标 |
|  |  | COD | mg/L | 59 | 56 | 58 | 57 | 150 | 达标 |
|  |  | SS | mg/L | 30 | 35 | 32 | 22 | 150 | 达标 |
|  |  | BOD5 | mg/L | 23.2 | 24.4 | 25.2 | 22.6 | 30 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | mg/L | 2.35 | 2.37 | 2.49 | 2.40 | 15 | 达标 |
|  |  | 磷酸盐 | mg/L | 0.86 | 0.84 | 0.90 | 0.86 | 1.0 | 达标 |

由在线监测数据可得，COD在线监测数据为6.111mg/L~127.305mg/L，氨氮在线监测数据为1.127mg/L~5.405mg/L，均满足《污水综合排放标准》(GB18918-2002)表4二级标准和开发区污水处理厂进水水质要求。

### 7.1.4噪声检测结果

表 7-6   厂界噪声检测结果

| 检测点位 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| N1厂界东 | 56.1 | 50.5 | 56.4 | 51.3 | GB12348-20083类标准 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) | 达标 |
| N2厂界南 | 59.7 | 54.0 | 61.1 | 54.4 |  | 达标 |
| N3厂界西 | 51.5 | 47.8 | 50.7 | 47.3 |  | 达标 |
| N4厂界北 | 58.1 | 53.4 | 60.3 | 53.0 |  | 达标 |

## 7.2检测结果分析

### 7.2.1废气

1、经检测可知有组织废气颗粒物排放如下：

该厂花生库预处理废气排气筒P1（12m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.7 mg/m3，排放速率为0.077kg/h；花生榨油车间（北侧FN105）去石废气排气筒P2（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.1mg/m3，排放速率为0.092kg/h；花生榨油车间（南侧FN106）去石废气排气筒P3（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为6.7mg/m3，排放速率为0.126kg/h；花生榨油车间进料废气排气筒P4（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为4.9mg/m3，排放速率为0.014kg/h；花生榨油车间出料废气排气筒P5（13m）所排废气中颗粒物最大浓度为9.2mg/m3，排放速率为0.003kg/h；花生榨油车间压榨废气排气筒P6（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.4mg/m3，排放速率为0.030kg/h；花生榨油车间过滤机组油雾捕集器废气排气筒P7（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为11.6mg/m3，排放速率为0.050kg/h；粕库打包（东侧FN485）废气排气筒P8（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为9.8mg/m3，排放速率为0.010kg/h；粕库打包（中间FN481）废气排气筒P9（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.6mg/m3，排放速率为0.005kg/h；粕库打包（西侧FN471）废气排气筒P10（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为8.1mg/m3，排放速率为0.016kg/h；小榨车间筛选+去石废气排气筒P11（25m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.2mg/m3，排放速率为0.041kg/h；小榨车间出料废气排气筒P12（25m）所排废气中颗粒物最大浓度为16.7mg/m3，排放速率为0.034kg/h；小榨车间榨油废气排气筒P13（25m）所排废气中颗粒物最大浓度为6.4mg/m3，排放速率为0.015kg/h；精炼车间（EP675）进料废气排气筒P14（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为7.5mg/m3，排放速率为0.005kg/h；精炼车间（EP575）进料废气排气筒P15（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为110.2mg/m3，排放速率为0.030kg/h；精炼车间（EP505）进料废气排气筒P16（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为113.5mg/m3，排放速率为0.039kg/h；污染物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3；排气筒高8m，排放速率≤1.0kg/h；排气筒高13m，排放速率≤2.6kg/h；排气筒高15m，排放速率≤3.5kg/h；排气筒高20m，排放速率≤5.9kg/h；排气筒高25m，排放速率≤14.45kg/h）。

2、经检测可知有组织废气锅炉/炒炉烟尘烟气排放如下：

该厂精炼车间燃气高压小锅炉排气筒P17（25m）所排废气中烟尘最高浓度为6.1mg/m3（折算后），二氧化硫最高浓度为46mg/m3，氮氧化物最高浓度为116mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；10t/h天然气锅炉排气筒P18（35m）所排废气中烟尘最高浓度为5.5mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为80mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；各项污染物排放均达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值标准（烟尘浓度20mg/m3，SO2浓度50mg/m3，氮氧化物150mg/m3，烟气黑度≤1级）。

花生榨油车间天然气炒炉排气筒（北侧东边）P19（15m）所排废气中烟尘最高浓度为17.9mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为111mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；花生榨油车间天然气炒炉排气筒（北侧西边）P20（15m）所排废气中烟尘最高浓度为10.5mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为107mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；花生榨油车间天然气炒炉排气筒（南侧）P21（15m）所排废气中烟尘最高浓度为15.6mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为96mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；小榨车间（南侧RS157+RS154）天然气炒炉排气筒P22（20m）所排废气中烟尘最高浓度为18.7mg/m3（折算后），二氧化硫最高浓度为15mg/m3（折算后），氮氧化物最高浓度为21mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；小榨车间（中间RS156）天然气炒炉排气筒P23(20m) 所排废气中烟尘最高浓度为13.9mg/m3（折算后），二氧化硫最高浓度为17mg/m3（折算后），氮氧化物最高浓度为20mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；小榨车间（北间RS155）天然气炒炉排气筒P24（20m）所排废气中烟尘最高浓度为13.6mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为116mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；各项污染物排放均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2其它新建炉窑排放限值要求（颗粒物浓度50mg/m3，SO2浓度400mg/m3，氮氧化物400mg/m3）。

3、经检测可知有组织臭气浓度和非甲烷总烃排放如下：

该厂花生榨油车间炒籽废气排气筒P25(20m)所排废气中臭气浓度最大为1738；小榨车间炒籽废气排气筒P26（25m）所排废气中臭气浓度最大为5495；精炼车间燃气高压小锅炉排气筒P17（25m）所排废气中臭气浓度最大为232。均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求（排气筒高度15m，臭气浓度≤2000；排气筒高度25m，臭气浓度≤6000）。

该厂浸出车间矿物油吸收塔排气筒P27（20m）所排废气中正己烷最大浓度为117mg/m3，排放速率为0.061kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级标准（非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排气筒高20m，排放速率≤17kg/h）。

经检测，该厂厂界无组织排放颗粒物最高浓度为0.233mg/m3，非甲烷总烃最高浓度为0.97mg/m3，正己烷最高浓度为117mg/ m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点要求（颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3）；臭气浓度全部＜10，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级（现有）标准要求（臭气浓度≤30）。

### 7.2.2废水

经检测，通过该厂污水处理厂处理后，污水pH范围为8.08～8.14，COD浓度为58mg/L，氨氮浓度为3.280mg/L, SS浓度为29 mg/L，BOD5浓度为23.4 mg/L，动植物油浓度为2.47 mg/L，磷酸盐0.87mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及石家庄经济技术开发区污水处理厂进水水质要求（pH为6~9、COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、SS≤150mg/L、BOD5≤30mg/L、动植物油≤15mg/L，磷酸盐（以P计）≤1.0mg/L）。同时根据在线监测数据可知，污水处理站运行稳定，污染物均可达标排放。

### 7.2.3噪声

经检测，该厂区东、南、西、北各个厂界昼间噪声值范围为50.7~61.1dB(A)，夜间噪声值范围为47.3~54.4dB(A)，噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声标准要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

## 7.3总量控制要求

根据《国家环境保护“十二五”规划框架》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、NH3-N和SO2、NOx。

经核实，该企业污染物年排放总量为COD：4.437t/a；氨氮：0.740t/a；SO2：14.550t/a；氮氧化物：22.378t/a；颗粒物：0.350t/a

# 8环境管理检查

## 8.1环保管理检查

益海（石家庄）粮油工业有限公司总经理是公司最高管理者，是公司环境保护工作的第一责任人，对公司的环境保护工作全面负责。公司总工程师分管环境保护的具体工作。安环部在总工的领导下进行环境保护工作。公司实行环境保护一把手负责制，各车间、部门一把手对本单位环境保护工作全面负责，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

## 8.2施工期环境管理

本工程在施工招标文件中严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求和水土保持方案提出的措施要求进行施工。监理单位负责工程施工期间的环境监理工作，监理单位在施工过程中负责监督施工单位落实工程环评阶段及批复文件提出的环境保护措施，使工程施工对周围环境的影响降至最低，并且定期编制施工监理报告，监理报告中涵盖环境监理的内容。施工监理总结报告中也对工程环境监理工作落实情况及效果予以总结。

## 8.3运营期环境管理

益海（石家庄）粮油工业有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

公司建立环境管理体系，并邀请评价公司每年对ISO14000环境管理体系进行评估，并取得资格认证。公司已与有资质的检测单位签订协议，定期对公司废水、废气进行检测。

### 8.3.1环保管理制度落实情况

企业已落实环境保护管理制度，设立了相关环境管理台账，环保信息公开的内容必须如实、准确，有关数据应有3年连续性。内容包括：

（一）企业环境保护方针。

（二）污染物排放总量，包括：

1、废水排放总量和废水中主要污染物排放量；2、废气排放总量和废气中主要污染物排放量；3、固体废物产生量、处置量。

（三）企业环境污染治理，包括：

1、企业主要污染治理工程投资；2、污染物排放是否达到国家或地方规定的排放标准；3、污染物排放是否符合国家规定的排放总量指标；4、固体废物处置利用量；5、危险废物安全处置量。

（四）环保守法，包括：

1、环境违法行为记录；2、行政处罚决定的文件；3、是否发生过污染事故以及事故造成的损失；4、有无环境信访案件。

（五）环境管理，包括：

1、依法应当缴纳排污费金额； 2、实际缴纳排污费金额；3、是否依法进行排污申报；4、是否依法申领排污许可证；5、排污口整治是否符合规范化要求；6、主要排污口是否按规定安装了主要污染物自动监控装置，其运行是否正常；7、污染防治设施正常运转率；8、“三同时”执行率。

企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定， 正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污染、谁治理”的原则，认真落实各部门环保责任。

加强环保设备在生产过程中的管理，及时投运环保设备，合理控制工艺参数，将各项环保指标降低在最小值；加强环保设备的检修与管理，及时排除环保设备各种故障，提高环保设备运转率；定期对污染物排放进行检测，确保达标排放，加强对环保设备的检测管理，防止发生环境污染事故/事件，加强对公司员工环境保护知识的培训和教育，提高全体员工对环保工作的认识，使全体员工自觉爱护环境，掌握环保设备的控制参数和操作规程，提高环保设备运转率；及时缴纳排污费，掌握国家环保法律、法规、政策，明确排污费缴纳及环保专项资金申请的流程和责任，加大对公司环保设备的投入力度，改善生产环境；切实降低粉尘排放，减少水污染，降低噪音，充分发挥各环保设施的作用和环保管理人员的职责，保护和改善公司区域环境质量，保障身体健康，促进生产与环保协调发展，为公司创造更为广阔的生存发展空间。

### 8.3.2排污口规范化管理

（1）监测孔要求

①监测孔位置应便于人员开展监测工作，应设置在规则的圆形或矩形烟道上，但不应设置在烟道顶层。

②对于输送高温或有毒有害气体的烟道，监测孔应开在烟道的负压段；若负压段下满足不了开孔需求，对正压下输送高温和有毒气体的烟道，应安装带有闸板阀的密封监测孔。

③对于颗粒态污染物，监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处。监测断面的气流速度应在5m/s以上。

④对于气态污染物，其监测孔可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，监测孔仍按③选取。

⑤在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90mm～120mm之间，监测孔管长不大于50mm（安装闸板阀的监测孔管除外）。监测孔在不使用时用盖板或管帽封闭，在监测使用时应易打开。

（2）采样平台要求

①结构要求

a.监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于采样及测试。

b.监测平台周围空间应保证人员及采样枪正常方便操作。

c.监测平台可操作面积应不小于2m2，平台长度和宽度应不小于1.2m，且不小于监测断面直径或当量直径的1/3，通往监测平台的通道宽度应不小于0.9m。

d.监测平台地面应采用厚度不小于4mm的花纹钢板或钢板网（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应不小于3kN/m2。

e.监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。

②防护要求

a.距离坠落基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中监测平台的防护栏杆应带踢脚板。

b.护栏的高度应不低于1.2m，其设计载荷及制造安装应符合GB4053.3要求。

c.护栏的踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。

（3）监测点位标志牌设置要求

①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。

②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。

③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。

④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。

⑤标志字型：黑体字。

⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。

⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。

## 8.4社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

## 8.5环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

# 9公众意见调查

验收检测期间，就该项目建设过程中有关的环境问题向环保部门进行了核实，在该项目建设过程中，未发生环境污染居民投诉现象。同时由企业采取随机方式，向内族村和塔元庄村进行了公众调查。共发放40份调查问卷，收回40份，回收率100%，公众调查情况详见表9-1。

表 9-1   公众参与调查情况统计表

| 调查内容 | 统计结果 |
| --- | --- |
| 施 工 期 | 施工期间是否发生过环境污染事件或扰民事件 | 是 | 没有 | / | / |
|  |  | 0 | 100% | / | / |
|  | 施工机械噪音对您生活是否产生影响 | 是 | 没有 | / | / |
|  |  | 0 | 100% | / | / |
|  | 施工期扬尘对区域环境空气质量的影响 | 是 | 没有 | / | / |
|  |  | 0 | 100% | / | / |
|  | 施工期生活垃圾是否存在乱堆乱放现象 | 是 | 没有 | / | / |
|  |  | 0 | 100% | / | / |
|  | 施工期对周边生态环境和农业生产上的影响 | 严重 | 一般 | 轻微 | 无 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 试 生 产 期 | 废气对环境产生的影响 | 严重 | 一般 | 轻微 | 无 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  | 生产噪音对您生活产生的影响 | 严重 | 一般 | 轻微 | 无 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  | 固体废物是否存在乱堆，随意处置现象 | 是 | 没有 | / | / |
|  |  | 0 | 100% | / | / |
|  | 您对该工程的环境保护工作总的态度 | 满意 | 基本满意 |  |  |
|  |  | 100% | 0 |  |  |

调查结果表明：100%的被调查者认为本项目在施工期、试生产期本项目的废气、废水、扬尘、噪声及固体废物储运和处理对其日常生活基本无影响，也没有发生过扰民现象或纠纷以及环境污染事故。被调查者普遍认可本项目采取的各项环保措施，100%的被调查者对本项目的环境保护工作持满意态度。

由此可见，单位环境保护意识较高，在项目试生产期间按环评报告及批复落实了各项环境污染防控和现阶段生态环境保护措施。

# 10结论和建议

## 10.1验收主要结论

（1）废气

①有组织废气颗粒物排放如下：

该厂花生库预处理废气排气筒P1（12m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.7 mg/m3，排放速率为0.077kg/h；花生榨油车间（北侧FN105）去石废气排气筒P2（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.1mg/m3，排放速率为0.092kg/h；花生榨油车间（南侧FN106）去石废气排气筒P3（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为6.7mg/m3，排放速率为0.126kg/h；花生榨油车间进料废气排气筒P4（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为4.9mg/m3，排放速率为0.014kg/h；花生榨油车间出料废气排气筒P5（13m）所排废气中颗粒物最大浓度为9.2mg/m3，排放速率为0.003kg/h；花生榨油车间压榨废气排气筒P6（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.4mg/m3，排放速率为0.030kg/h；花生榨油车间过滤机组油雾捕集器废气排气筒P7（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为11.6mg/m3，排放速率为0.050kg/h；粕库打包（东侧FN485）废气排气筒P8（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为9.8mg/m3，排放速率为0.010kg/h；粕库打包（中间FN481）废气排气筒P9（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.6mg/m3，排放速率为0.005kg/h；粕库打包（西侧FN471）废气排气筒P10（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为8.1mg/m3，排放速率为0.016kg/h；小榨车间筛选+去石废气排气筒P11（25m）所排废气中颗粒物最大浓度为5.2mg/m3，排放速率为0.041kg/h；小榨车间出料废气排气筒P12（25m）所排废气中颗粒物最大浓度为16.7mg/m3，排放速率为0.034kg/h；小榨车间榨油废气排气筒P13（25m）所排废气中颗粒物最大浓度为6.4mg/m3，排放速率为0.015kg/h；精炼车间（EP675）进料废气排气筒P14（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为7.5mg/m3，排放速率为0.005kg/h；精炼车间（EP575）进料废气排气筒P15（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为110.2mg/m3，排放速率为0.030kg/h；精炼车间（EP505）进料废气排气筒P16（15m）所排废气中颗粒物最大浓度为113.5mg/m3，排放速率为0.039kg/h；污染物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3；排气筒高8m，排放速率≤1.0kg/h；排气筒高13m，排放速率≤2.6kg/h；排气筒高15m，排放速率≤3.5kg/h；排气筒高20m，排放速率≤5.9kg/h）。

②有组织废气锅炉/炒炉烟尘烟气排放如下：

该厂精炼车间燃气高压小锅炉排气筒P17（25m）所排废气中烟尘最高浓度为6.1mg/m3（折算后），二氧化硫最高浓度为46mg/m3，氮氧化物最高浓度为116mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；10t/h天然气锅炉排气筒P18（35m）所排废气中烟尘最高浓度为5.5mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为80mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；各项污染物排放均达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值标准（烟尘浓度20mg/m3，SO2浓度50mg/m3，氮氧化物150mg/m3，烟气黑度≤1级）。

花生榨油车间天然气炒炉排气筒（北侧东边）P19（15m）所排废气中烟尘最高浓度为17.9mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为111mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；花生榨油车间天然气炒炉排气筒（北侧西边）P20（15m）所排废气中烟尘最高浓度为10.5mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为107mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；花生榨油车间天然气炒炉排气筒（南侧）P21（15m）所排废气中烟尘最高浓度为15.6mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为96mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；小榨车间（南侧RS157+RS154）天然气炒炉排气筒P22（20m）所排废气中烟尘最高浓度为18.7mg/m3（折算后），二氧化硫最高浓度为15mg/m3（折算后），氮氧化物最高浓度为21mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；小榨车间（中间RS156）天然气炒炉排气筒P23(20m) 所排废气中烟尘最高浓度为13.9mg/m3（折算后），二氧化硫最高浓度为17mg/m3（折算后），氮氧化物最高浓度为20mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；小榨车间（北间RS155）天然气炒炉排气筒P24（20m）所排废气中烟尘最高浓度为13.6mg/m3（折算后），二氧化硫未检出，氮氧化物最高浓度为116mg/m3（折算后），烟气黑度＜1级；各项污染物排放均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2其它新建炉窑排放限值要求（颗粒物浓度50mg/m3，SO2浓度400mg/m3，氮氧化物400mg/m3）。

③有组织臭气浓度和非甲烷总烃排放如下：

该厂花生榨油车间炒籽废气排气筒P25(20m)所排废气中臭气浓度最大为1738；小榨车间炒籽废气排气筒P26（25m）所排废气中臭气浓度最大为5495；精炼车间燃气高压小锅炉排气筒P17（25m）所排废气中臭气浓度最大为232。均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求（排气筒高度15m，臭气浓度≤2000；排气筒高度25m，臭气浓度≤6000）。

该厂浸出车间矿物油吸收塔排气筒P27（20m）所排废气中非甲烷总烃最大浓度为118mg/m3，排放速率为0.104kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2二级标准（非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排气筒高20m，排放速率≤17kg/h）。

经检测，该厂厂界无组织排放颗粒物最高浓度为0.233mg/m3，非甲烷总烃最高浓度为0.97mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点要求（颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3）；臭气浓度全部＜10，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级（现有）标准要求（臭气浓度≤30）。

（2）废水

经检测，通过该厂污水处理厂处理后，污水pH范围为8.08～8.14，COD浓度为58mg/L，氨氮浓度为3.280mg/L, SS浓度为29 mg/L，BOD5浓度为23.4 mg/L，动植物油浓度为2.47 mg/L，磷酸盐0.87mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准以及石家庄经济技术开发区污水处理厂进水水质要求（pH为6~9、COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、SS≤150mg/L、BOD5≤30mg/L、动植物油≤15mg/L，磷酸盐（以P计）≤1.0mg/L）。

（3）噪声

经检测，该厂区东、南、西、北各个厂界昼间噪声值范围为50.7~61.1dB(A)，夜间噪声值范围为47.3~54.4dB(A)，噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声标准要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

（4）固体废弃物

该项目产生的固体废物主要为筛选、去石清除的杂质，除尘器收集的粉尘，污水处理站污泥、废白土和职工生活垃圾。筛选、去石清除的杂质，除尘器收集的粉尘，污水处理站污泥，职工生活垃圾集中收集后送指定的垃圾填埋场填埋。废白土外售综合利用，所有固废均得到妥善，不会对环境造成影响。

（5）总量控制要求

该企业污染物年排放总量为COD：4.437t/a；氨氮：0.740t/a；SO2：14.550t/a；氮氧化物：22.378t/a。满足环评及批复中给出的总量控制指标。

（6）结论

益海（石家庄）粮油工业有限公司年产9万吨植物油生产线工程项目满足《建设项目竣工环保验收技术规范》的要求。

## 10.2建议

（1）加强各项环保设施运行维护，确保设施稳定运行。

（2）加强污水处理站的运行管理，确保外排废水达标排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：益海（石家庄）粮油工业有限公司               填表人（字）：                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产9万吨植物油生产线工程项目 | 建设地点 | 石家庄经济技术开发区益海（石家庄）粮油工业有限公司厂区内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 石家庄经济技术开发区益海（石家庄）粮油工业有限公司 | 邮编 | 050035 | 联系电话 | 0311-85159801 |
|  | 行业分类 | C1331食用植物油加工 | 建设性质 | √新建 改扩建 技术改造 | 项目开工日期 | 2007年12月 | 投入试运行日期 | -- |
|  | 设计生产能力 | 年产9万吨植物油 | 实际生产能力 | 年产4.6万吨植物油 |
|  | 投资总概算（万元） | 9872.74 | 环保投资总概算(万元) | 945 | 所占比例% | 9.6 | 环保设施设计单位 | -- |
|  | 实际总投资（万元） | 9872.74 | 实际环保投资 (万元) | 565 | 所占比例% | 5.7 | 环保设施施工单位 | -- |
|  | 环评审批部门 | 石家庄市环境保护局 | 批准文号 | 石环函[2014]153号 | 批准时间 | 2014-11-21 | 环评单位 | 河北水美环保科技有限公司 |
|  | 初步设计审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / | 环保设施检测单位 | 河北正洁环境科技有限公司 |
|  | 环保验收审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理(万元) | / | 固体废物治理（万元） | / | 绿化及生态（万元 ） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 7200h/a |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 工期允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) | 本期“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 区域平衡替代削减量(10) | 排放增减量(11) |
|  | SO2 | / | / | / | 0.093 | 0 | 0.093 | 193.8 | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | 1.037 | 0 | 1.037 | 105.257 | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | 123.718 | 122.002 | 1.716 | 4.56 | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.762 | 0.665 | 0.097 | 0.43 | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 11.941 | 9.490 | 2.451 | 45.79 | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(11)=(6)- (8)- (10)，(9)= (4)-(5)-(8)-(10)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，大气污染物排放浓度-毫克/立方米

# Text boxes

G4、S3

G3、S2

G2、S1

G1

排湿

筛选

磁选

去石

清理

喂料

花生

G6、G7、G8、G9

G5 S4

G10

破碎

炒籽

大花生

花生仁

计量

蒸炒

压榨毛油

压榨

筛选去石

轧胚

小花生

压榨饼

破碎

G11、S5

G12、G13、G14

G15

花生仁

筛选去石

压榨毛油

压榨

炒籽

压榨饼

浸出器

分离

W2

压榨饼

存料箱

G16

溶剂

G20

输送机

输送机

蒸脱机

冷凝

花生粕

冷凝

气提塔

毛油

第二蒸发器

湿粕

溶剂

G17

冷凝

分离

W1

溶剂

空气

蒸汽

G19

冷凝

G18

冷凝

第一蒸发器

混合罐

过滤器

粕末

混合油

溶剂

溶剂

蒸汽

S6

压榨毛油

毛油冷却

养晶罐

厢式过滤器

板框过滤机

浸出车间

G21、S7

真空干燥

冷凝

水蒸汽

板式换热器

板框过滤机

袋式过滤机

成品油

W3

S9

G22、S8

混合器

换热器

毛油

碱

酸

中和反应器

离心分离

离心水洗

水

皂角

干燥

脱色

G25、S12

气提脱臭

高压蒸汽

水蒸气

白土

成品油

W4

冷凝

G26

分离

W5

脱蜡

蜡质

脂肪酸

G23

G24

成品

装箱

贴标

检验

封盖

花生油

灌装

热空气

吹瓶

外购瓶坯

新鲜水

真空系统 -1

软化水

锅炉 -2

间接加热

气提、蒸脱 -2

预处理车间花生软化 -1

精炼车间

锅炉脱硫脱硝 -221

冷却系统 -130

设备清洗、冲洗地面水

生活用水 -2.4

废水处理站

污水处理厂

488

3

10

131

100

230

9

12

再生废水11

10000

3000

9

9.6

65

100

54

1

65

800

40

126.6

120

2

42

100

2

1.0

油烟捕集喷淋系统 -1.0

新鲜水

真空系统 -1

软化水

锅炉 -2

间接加热

气提、蒸脱 -2

预处理车间花生软化 -1

精炼车间

冷却系统 -100

设备清洗、冲洗地面水

生活用水 -2.4

废水处理站

污水处理厂

208

3

67

115

9

12

10000

9

9.6

30

25

1

30

400

21

98.6

56

2

23

再生废水11

15

2

100

1.0

油烟捕集喷淋系统 -1.0

气浮池

隔油池

SBR

废水

调节池

油泥

絮凝剂

除磷剂

助凝剂

气浮池

隔泥池

浓缩池

板框压滤机

泥饼外运

出水

回流污泥

污泥

污泥